PN/ 6 /DM/12 			                                      Opole, dnia  06.06.2012 r.

(oznaczenie   sprawy)						      (miejscowość ,   data)

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH    WARUNKÓW    ZAMÓWIENIA

dla zamówienia o szacunkowej wartości poniżej kwot

określonych  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie:

„Instalacja odzysku gazu wysypiskowego

z eksploatowanej części II kwatery

Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu”

ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Komunalny Sp. z o. o.

ul. Podmiejska 69

45-574 Opole

ZATWIERDZIŁ:

mgr inż. Andrzej Czajkowski

PREZES  ZARZĄDU

Sporządził:

inż. Adam Paszko

CZĘŚĆ I

- Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego.

Zakład Komunalny Sp. z o. o.

ul. Podmiejska 69

45-574 Opole

tel.:   (077) 456-25-69

fax.:  (077) 456-25-69

e-mail: sekretariat@zaklad-komunalny.pl

adres strony internetowej: www.zaklad-komunalny.pl

Godziny urzędowania:  od 7ºº do 15ºº ( od pn. do pt.)

- Tryb udzielenia zamówienia.

Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. Zastosowany podstawowy 	tryb udzielania zamówienia uregulowany jest  przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 	zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn zm.), zwaną dalej „ustawą”, także 	wydane  na podstawie niniejszej ustawy rozporządzenia wykonawcze.

Szacunkowa wartości postępowania nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej 	w przepisach wydanych  na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

3)	Przedmiot zamówienia.

- prace projektowe - „Instalacja odzysku gazu wysypiskowego z eksploatowanej części II kwatery Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu”;

- roboty budowlane - „Instalacja odzysku gazu wysypiskowego z eksploatowanej części II kwatery Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu”.

3.1.	Opis przedmiotu zamówienia.

3.1.1.	Opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie według niej robót budowlanych 		obejmujących wybudowanie Instalacji odzysku gazu wysypiskowego z eksploatowanej części II 		kwatery Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu w zakresie opisanym w §2 Umowy wraz          		z podłączeniem wykonanej instalacji do  istniejących  studni  odgazowujących  i istniejącego 		rurociągu zbiorczego przed Kontenerem Ssawy i Pochodni. – według załączonego  do SIWZ 		programu funkcjonalno-użytkowego.

    - Rozruch techniczny kompletnej instalacji.

    - Przeszkolenie Zamawiającego w zakresie obsługi wybudowanej instalacji.

    - Opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obsługi instalacji.

    - Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia.

  - Zadanie realizowane będzie w dwóch etapach

Podział zadania na Etapy I i II nie oznacza podzielenia na części, umożliwiającego złożenie osobnych ofert.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy.

3.2.1	Etap I obejmuje:

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumentacja (3 egz. w wersji papierowej i na elektronicznych nośnikach danych) musi opisywać cały zakres robót, niezbędnych do prawidłowego działania instalacji, w tym:

- wykonanie wykopów pod rurociągi ssące i rurociąg przesyłowy;

- wykonanie przyłącza elektrycznego z istniejącej rozdzielnicy przy Przepompowni Odcieków do Kontenera Połączeniowego;

- ułożenie w wykonanych wykopach rurociągów ssących i rurociągu zbiorczego na zagęszczonej podsypce piaskowej i wykonanie osypki piaskowej rurociągów;

- zasypanie wykopów materiałem pochodzącym z wykopów z wymaganym zagęszczeniem;

- zainstalowanie odwadniaczy i rurociągów odprowadzających skropliny;

- sprawdzenie i ew. poprawienie drożności studni odgazowujących, zabezpieczenie ich przed migracją gazu do i z instalacji drenażowej oraz Przepompowni Odcieku;

- podłączenie rurociągów ssących do istniejących 28 pionowych studni odgazowujących,  zamknięcie ich demontowalnymi głowicami (umożliwiającymi podwyższanie studni w trakcie dalszego nasypywania odpadów) oraz wykonanie uszczelnienia wokół studni;

- dostawa fabrycznie nowego Kontenera Połączeniowego.

- w miejscu posadowienia Kontenera Połączeniowego wykonanie podbudowy oraz wykonanie instalacji uziemiającej;

- montaż Kontenera Połączeniowego i podłączenie jego instalacji wewnętrznej do: wszystkich 28 rurociągów ssących i rurociągu zbiorczego, przyłącza en. el. oraz uziomu;

- wykonanie chodnika do Kontenera Połączeniowego.

3.2.2.	Wykaz wymaganej dokumentacji formalno-prawnej, projektowej i opracowań.

a)	projekt budowlano-wykonawczy - 3 egz.;

b)	informacja BIOZ - 3 egz.;

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  - 3 egz.

- kosztorysy inwestorskie - 3 egz.

UWAGA:

- Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz inne wymagane opracowania winny być przekazane Zamawiającemu w formie papierowej oraz elektronicznej na nośniku CD lub DVD – w 3 egzemplarzach, umożliwiającej wydrukowanie identycznej kopii dokumentacji papierowej (w plikach pdf lub jpg oraz w pliku dwg).

- Przy projektowaniu i wykonawstwie robót budowlanych należy uwzględnić założenia funkcjonalne zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym (załącznik nr 10 do SIWZ).

3.	Kompletną  dokumentację  projektową  wraz z przedmiarami, kosztorysami szczegółowymi                       i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót należy opracować zgodnie z:

a)	wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod        i podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  i  planowanych  kosztów  prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;

b)	Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu	funkcjonalno-użytkowego;

c)	pozostałymi załącznikami i zapisami SIWZ.

Zamawiający ustala termin wykonania Etapu I  zadania na 30 dni od  daty zawarcia umowy.

3.2.3.	Etap II obejmuje:

- wykonanie robót budowlanych i dostaw materiałów i urządzeń, w zakresie opisanym w punkcie 3.2.1. litery: c), od e) do h), j);

- rozruch techniczny kompletnej instalacji;

- przeszkolenie co najmniej 2 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi wybudowanej instalacji;

- przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obsługi instalacji (3 egz.     w wersji papierowej i na elektronicznych nośnikach danych). Do przedmiotu zamówienia, przed datą odbioru robót, Wykonawca dołączy następujące dokumenty sporządzone w języku polskim: instrukcje obsługi, katalogi części zamiennych, karty gwarancyjne, certyfikaty CE, atesty i aprobaty techniczne dotyczące użytych materiałów oraz dokumentację powykonawczą.

Zamawiający ustala termin wykonania Etapu II  zadania na 90 dni od  daty zawarcia umowy.

3.3.	Zakres robót przygotowawczych oraz budowlanych:

3.3.1.	Wynika   z   SIWZ,  programu   funkcjonalno-użytkowego   oraz   opracowanego  przez wykonawcę  			projektu budowlano-wykonawczego.

3.3.2.	Obejmuje pozostałe roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

3.4.	Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia zostały opisane w pkt 1.2 programu funkcjonalno-użytkowego

3.4.1.	Wskazane, w posiadanym przez zamawiającego programie funkcjonalno-użytkowym, rozwiązania techniczne należy traktować, jako dokument wstępny i pomocniczy przy wykonywaniu prac projektowych. Zamawiający dopuszcza, w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej, dokonywania przez wykonawcę (w uzgodnieniu z zamawiającym)  korekt  rozwiązań  przedstawionych w programie funkcjonalno-użytkowym,  jednak  nie  w  sposób istotny                   w kontekście opracowanego programu funkcjonalno-użytkowego. Konsekwencje  formalno-prawne  wprowadzenia  zmian  obciążają  wykonawcę obowiązkiem  uzyskania ich zatwierdzenia               w odpowiednich organach.

3.4.2.	Wykonawca  musi  liczyć  się z  sytuacją, że rodzaje i ilość robót według programu funkcjonalno-użytkowego mogą ulec niewielkiej zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej z uwagi na mniejszą dokładność programu funkcjonalno-użytkowego. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie lub zmniejszenie zakresu i ilości robót, zgodnie z powyższymi zasadami, stanowią ryzyko wykonawcy i nie będą traktowane, jako roboty dodatkowe lub uzupełniające.

3.4.3.	Zakres robót precyzuje:

a)	program funkcjonalno-użytkowy;

b)	niniejsza SIWZ;

c)	obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie.

3.5.	Warunki realizacji przedmiotu zamówienia

3.5.1.	Prace projektowe i usługi towarzyszące

1.	Prace projektowe obejmują wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, przedmiarów robót, rysunków, szkiców, dokonanie wszelkich innych czynności koniecznych do  wykonania  zamierzenia  stanowiącego rezultat realizacji przedmiotu zamówienia.

2.	W zakres usług towarzyszących pracom i robotom budowlanym wchodzi w  szczególności uzyskanie 		wszelkich aktów  administracyjnych  niezbędnych do kompletnego wykonania zamierzenia, w tym 		również   uzyskanie   opinii,   uzgodnień  pozwoleń  i  decyzji  właściwych   organów,   niezbędnych  do

prawidłowej realizacji robót budowlanych z wyjątkiem czynności prawnych, w których konieczne jest 		osobiste  występowanie  zamawiającego.

Wykonawca  poniesie  koszty  wszystkich działań wynikających z powyższych opinii, uzgodnień 		pozwoleń i decyzji właściwych organów.

3.	Usługi towarzyszące realizowane mogą być zarówno na etapie prac projektowych jak i wykonywania 		robót budowlanych.

4.	Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace projektowe w zapewnieniu zgodności z SIWZ w tym                    		z programem funkcjonalno-użytkowym przy zachowaniu takich samych parametrów. Zmiany                		w zakresie rozwiązań projektowych są dopuszczalne za zgodą zamawiającego oraz na ryzyko i koszt 		wykonawcy.

5.	Wykonawca  jest  zobowiązany,  w  terminach  uzgodnionych z zamawiającym lub na wezwanie 		zamawiającego, z udziałem zainteresowanych stron, do zorganizowania posiedzeń Rady Budowy 		w miejscu uzgodnionym  z zamawiającym.

6. 	Wykonawca zaopatrzy przedmiot wykonywanych prac projektowych w  wykaz opracowań opinii             		i uzgodnień oraz w pisemne oświadczenie projektantów, iż przedmiot prac jest wykonywany zgodnie       		z umową, SIWZ, ofertą, z należytą starannością, z zasadami współczesnej wiedzy, obowiązującymi 		normami i przepisami wg stanu prawnego na dzień zakończenia przedmiotu prac projektowych              		i że został sporządzony w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

7.	Wykonawca jest zobowiązany do  uwzględnienia, w prowadzonych pracach projektowych, wszelkich 		uwag zgłoszonych przez zamawiającego odnośnie tych prac. Konieczność uwzględniania w pracach 		projektowych uwag  zamawiającego  nie wpływa na bieg terminów określonych w  pkt 4), chyba że 		zgłaszane uwagi dotyczą zagadnień nieprzewidzianych w SIWZ, a określonych w umowie.

8.	W przypadku dopatrzenia się przez zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wad    		w zakresie prac projektowych, zamawiający może wyznaczyć wykonawcy termin na usunięcie tych 		wad.

9.	W przypadku zaprojektowania robót i prac nieobjętych ofertą, koszt ich wykonania ponosi wykonawca,                 		z  wyjątkiem  zamówień  dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust.1 pkt 5 ustawy.

10.	Wykonawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie robót budowlanych,                      		w  szczególności wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania prac projektowych i usług 		towarzyszących.

3.5.2.	Roboty budowlane

1.	Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien własnym staraniem i na własny koszt przygotować 		teren 	budowy .

2.	Zagospodarowanie placu budowy może zmieniać się w poszczególnych fazach realizacji budowy          		i w takim przypadku powinno przygotować się plany zagospodarowania placu dla każdej z tych faz           		– w uzgodnieniu z kierownikiem składowiska odpadów.

3.	Wykonawca  zobowiązuje się do organizacji robót w sposób zapewniający terminową realizację 		przedmiotu zamówienia.

4.	Wykonawca   zobowiązany   jest   prowadzić  roboty   w  sposób  nie  powodujący  uszkodzenia infrastruktury  nadziemnej,  podziemnej i mienia zamawiającego oraz ewentualnie mienia osób  trzecich.

Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wynikłej  z tytułu wyrządzenia powyższych szkód.

3.5.3.	Warunki  rękojmi i gwarancji

- Wykonawca  udziela rękojmi zgodnie z Kodeksem cywilnym na okres 3 lat licząc od daty 	podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Niezależnie od odpowiedzialności  z  tytułu  rękojmi,  Wykonawca  będzie  ponosił odpowiedzialność       	z tytułu gwarancji:

- na roboty budowlane i Kontener Połączeniowy – w okresie 36 miesięcy;

-na urządzenia rozdzielcze gazu, zabezpieczające i sygnalizacyjne zamontowane w Kontenerze 	Połączeniowym  - w okresie 24 miesięcy.

Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących 	odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom 	materiałów przyjętych w projekcie i dopuszczonych do stosowania. Przy wykonywaniu robót budowlanych 	wykonawca   zastosuje   wyroby  budowlane  wprowadzone  do  obrotu   zgodnie  z   zasadami  określonymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz.881 z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

3.5.4.	Zakres robót wykonywanych przez zamawiającego

Zamawiający, na podstawie przyjętej od Wykonawcy dokumentacji projektowej, wykona  we 	własnym zakresie, zgodnie z projektem wykonawczym i w terminie uzgodnionym z Wykonawcą następujący  	zakres prac:

- geodezyjne wyznaczenie obiektów w terenie, geodezyjne prace w trakcie budowy i geodezyjną dokumentację powykonawczą;

- wykonanie wykopów pod rurociągi ssące i rurociąg przesyłowy;

- wykonanie przyłącza elektrycznego z istniejącej rozdzielnicy przy Przepompowni Odcieków do Kontenera Połączeniowego;

- zasypanie wykopów materiałem pochodzącym z wykopów z wymaganym zagęszczeniem;

- w miejscu posadowienia Kontenera Połączeniowego wykonanie podbudowy oraz instalacji uziemiającej;

- wykonanie chodnika do Kontenera Połączeniowego.

3.6. 	Wykonawca  ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty 	potwierdzające pozwolenie na zastosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, 	świadectwa jakości). Wszelkie aprobaty europejskie musza być tłumaczone na język polski                       	i akceptowane przez krajową jednostkę notyfikowaną.

3.7.	Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży w formie trwale spiętej wszelkie dokumenty za wykonany przedmiot zamówienia, a zwłaszcza:

a)	instrukcje (w języku polskim) użytkowania zamontowanych urządzeń;

b)	dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń;

c)	protokoły z badania materiałów;

d)	dokumenty  potwierdzające  jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu 			zamówienia;

e)	inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do 			jego realizacji, zwłaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zadania.

3.8.	Załatwienie wszystkich formalności i poniesienie kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu 	zamówienia leży po stronie wykonawcy.

3.9.	Koszt zabezpieczenia terenu budowy musi być ujęty w cenie oferty.

3.10.	Podczas realizacji robót wykonawca udostępni zamawiającemu wgląd w materiały budowlane                    	i dokumenty ich dotyczące, które będą użyte do wykonania przedmiotu  zamówienia.

3.11.	Obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją powykonawczą i koszty z tym związane leżą po stronie 	zamawiającego.

3.12.

3.12.1.	Tam gdzie na rysunkach, w programie funkcjonalno-użytkowym, w Specyfikacjach Technicznych  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiarach Robót, Projektach Budowlanych, opisach lub opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy  pzp,  Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego lub lepszego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego  w projekcie lub innych dokumentach, będących załącznikami do niniejszej SIWZ.

Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizację zamówienia            w zgodzie z  wydanym zgłoszeniem budowlanym/pozwoleniem na budowę i opisem przedmiotu zamówienia oraz 	zapewnią   uzyskanie    parametrów     technicznych    takich   samych   lub   lepszych   od    założonych w ww. dokumentach. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 7 i 29 ustawy pzp, a  mają  jedynie  za  zadanie  sprecyzowanie   wymagań   jakościowych, technicznych i technologicznych zamawiającego.

3.12.2.	W  przypadku materiałów, których znaki towarowe podano w programie funkcjonalno-użytkowym, dokumentacji projektowej poprzez równoważność zamawiający rozumie zastosowanie takich   materiałów,  których  parametry techniczne jakościowe i technologiczne będą  takie same lub lepsze od materiałów jakie zostały przyjęte w rozwiązaniach projektu i zostaną zaakceptowane przez zamawiającego.

3.12.3.	Z uwagi na fakt dopuszczenia możliwości różnych pozycji zamiennych wymaga się od Wykonawcy 			weryfikacji i traktowania  wszystkich  rozwiązań jako powiązanych ze sobą i tworzących docelowy 			efekt zamierzenia.

3.13.	Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi określone                         	w obowiązujących przepisach prawa dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia.

3.14.	Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, które może być 	konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.

3.15.	Wszelkie  roboty,  czynności,  materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub nie wymienione                     	w dokumentacji wykonawczej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki           	i  praktyki  budowlanej etc.  muszą  być  przewidziane  przez  wykonawcę  na podstawie analizy 	dokumentacji architektoniczno-budowlanej i dokumentacji 	branżowej. Roboty takie muszą być 	przewidziane w cenie ofertowej.

3.16. 	Wykonawca zobowiązany jest:

1.	Zapewnić  bezpieczną organizację ruchu kołowego na terenie budowy, tym w szczególności  dojazd pojazdów służb komunalnych i innych, transportujących odpady.

3.	Zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających na terenie budowy oraz ochronę mienia wykonawcy.

4.	Prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poż. oraz utrzymywać plac budowy w należytym 		porządku, a  po  zakończeniu  robót  uporządkować teren i dokonać jego niwelacji.

6.	Zorganizować we własnym zakresie czasowy plac składowy urobku powstałego podczas wykonywania 		robót – w uzgodnieniu z kierownikiem składowiska odpadów.

3.17.	Wykonawca we własnym zakresie:

1.	Zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania.

2.	Zamontuje na własny koszt tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii elektrycznej 		dla potrzeb placu budowy w miejscu wskazanym przez zamawiającego.

3.18.	Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

1.	Dokumentację powykonawczą w układzie branżowym wraz z odbiorami branżowymi, próbami                		i sprawdzeniami z wynikiem pozytywnym – w trzech kpl.

3.19.  Kody klasyfikacji Wspólnego Słownik Zamówień (CPV)

| Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej | - kod 71322000-1 |
| --- | --- |
| Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów | - kod 45222110-3 |
| Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów | - kod 45231110-9 |
| Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilających | - kod 45231221-0 |

Zamawiający nie określa, które części zamówienia można powierzyć podwykonawcom.

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć części zamówienia podwykonawcom Zamawiający w formularzu oferty żąda wskazania przez Wykonawcę tych części.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych i nie będzie wybierał najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

4)	Termin wykonania zamówienia

1.	Rozpoczęcie:		w dniu zawarcia umowy.

2.	Zakończenie:		90 dni od daty zawarcia umowy.

Szczegółowe określenie terminów wykonania poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia określone 	zostały w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ – wzór umowy.

5)    	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 	warunków.

5.1.	Warunki  udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia zgodnie art. 22 ust. 1 ustawy mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 	warunki dotyczące:

1)  	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 		nakładają obowiązek ich posiadania;

2)  	posiadania wiedzy i doświadczenia;

3)  	dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami zdolnymi do wykonania 		zamówienia;

4)  	sytuacji ekonomicznej i finansowej.

5.2.	Opis sposobu dokonywania oceny spełniania wymienionych warunków.

- Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa  	nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunku udziału

w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Pzp (załącznik  nr 3 do SIWZ).

- Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny warunku:

- Wykonawca przedłoży wykaz robót budowlanych (załącznik nr 6), w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

W tym celu wykonawca w wykazie wykaże się:

a).	co  najmniej  dwóch  robót  budowlanych  o  wartości  nie  mniejszej niż 300.000,00 zł netto każda		polegających na wykonaniu instalacji odgazowania składowiska odpadów.

2.	Wykonawca   przedłoży  wykaz  (załącznik nr 6a)  wykonanych,  a  w przypadku świadczeń 			okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania 			spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 			składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 			wartości,  przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, 			że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

W tym celu wykonawca w wykazie wykaże się:

a).	wykonaniem  projektu budowlano-wykonawczego instalacji odgazowania składowiska odpadów, dotyczącego zadania którego wartość,  według   kosztorysu inwestorskiego, nie była mniejsza niż  300.000,00 zł netto;

Wymienione prace mogą być wykazane jako wykonane oddzielnie lub łącznie w jednym zadaniu.

- Potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia

Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny warunku:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnienie wykonawca będzie zobowiązany wykazać.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny warunku:

Warunek powyższy zostanie spełniony jeśli wykonawca przedłoży wykaz osób, które będą uczestniczyć                 w  wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości      i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację do dysponowania tymi osobami.

1.	Wykaz   osób,  które  będą   uczestniczyć w  wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 5), w którym wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami:

a.) projektantem - z uprawnieniami do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych lub w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie ochrony środowiska – który posiada doświadczenie zawodowe co najmniej czterech lat;

b.) kierownikiem budowy - z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi              w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń - który posiada doświadczenie zawodowe co najmniej pięciu lat udokumentowanej praktyki i w tym okresie pełnił funkcję kierownika budowy lub robót na budowie – oraz aktualnym wpisem do właściwej organizacji samorządu zawodowego potwierdzonym zaświadczeniem z określonym terminem ważności.

- Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Sytuacja ekonomiczna

Opis sposobu dokonywania oceny warunku:

Warunek powyższy zostanie spełniony, jeśli wykonawca:

a) 	przedłoży opłaconą polisę, a w przypadku jej braku  inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 		ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej                		z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej  100.000,00 zł .

Sytuacja finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny warunku:

Warunek powyższy zostanie spełniony, jeśli wykonawca:

a)	przedłoży informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł.

5.3.	Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie przedłożonych przez wykonawców 	dokumentów, których listę zawiera pkt 6 niniejszej SIWZ na zasadzie spełnia-nie spełnia.

5.4.	Zamawiający uzna wymienione powyżej warunki udziału w postępowaniu za spełnione na podstawie 	oświadczeń i dokumentów wymienionych i opisanych w SIWZ oraz złożonych przez wykonawcę.

5.5.	Zamawiający żąda, aby dokumenty składane były odpowiednio w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

5.6.	Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu                     	w postępowaniu.

5.7.	Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu               	na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy.

5.8. 	Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.

5.9. 	Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1) 	jest niezgodna z ustawą;

2) 	jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy;

3) 	jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 		konkurencji;

4)  	zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5) 	została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

6)  	zawiera błędy w obliczeniu ceny;

7)  wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia  nie zgodził się na poprawienie omyłki, 		o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy;

8) 	jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

5.10. 	O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie             	po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne      	i prawne.

5.11.	Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 	złożonych ofert.

5.12.	Brak jakiegokolwiek z wymienionych w pkt. 6) niniejszej SIWZ oraz pozostałych punktach SIWZ dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń o spełnieniu tych warunków, pełnomocnictw lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie, zawierającego błędy, niewłaściwie poświadczonego (np.: nie poświadczenie klauzulą „za zgodność z oryginałem” odpisu lub kopii), lub złożenie wadliwego pełnomocnictwa spowoduje wezwanie przez zamawiającego do uzupełnienia dokumentów, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu  oraz  spełnianie przez oferowane roboty 	budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. Brak uzupełnienia dokumentów przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie skutkował będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia a oferta zostanie uznana za odrzuconą.

6)   	Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 	spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

6.1. 	Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1)  Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1.

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, stosownie do 		treści art. 22 ust. 1 ustawy - załącznik nr 3.

3) 	Dokumenty określone w pkt 6.3. – 6.5. SIWZ.

4)	Inne dokumenty określone w SIWZ.

6.2. 	W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia 	Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy zamawiający żąda 	dostarczenia wraz z ofertą poniżej wymienionych  dokumentów:

1.	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – załącznik nr 4.

2.	Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu 		wykazania  braku  podstaw do wykluczenia w  oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2  ustawy  wystawiony 		nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 		oświadczenie (załącznik nr 4) w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

3.	Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,                   		że   wykonawca   nie  zalega  z  opłacaniem  podatków  lub  zaświadczenie,  że  uzyskał  przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 		wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 		terminu składania ofert.

4.	Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 		Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 		składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania

decyzji  właściwego  organu - wystawione  nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 		składania ofert.

6.3.	W  celu  potwierdzenia,  że  wykonawca  posiada  niezbędną  wiedzę  i doświadczenie                    	do wykonania zamówienia, do oferty należy dołączyć:

a).	Wykaz robót budowlanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy                     	i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,           	a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, 	daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane 	zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (załącznik nr 6).

b).	Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 	usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie 	ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 	krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz 	załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 	należycie (załącznik nr 6a).

6.4.	W celu potwierdzenia, ze wykonawca dysponuje odpowiednimi osobami do wykonania 	zamówienia, do oferty należy dołączyć:

1.	Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację do dysponowania tymi osobami -załącznik nr 5.

2.	Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 		uprawnienia – załącznik nr 7.

6.5.	W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej do oferty należy dołączyć:

1.	Opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 		ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej                		z przedmiotem zamówienia.

W przypadku upływu terminu ważności obowiązywania polisy w trakcie wykonywania przedmiotu 		zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opłacenia nowej polisy na kwotę nie mniejszą jak 		określona w pkt 5.2. i przedłożenia jej Zamawiającemu.

2.	Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków        o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

6.6.  	Obowiązki Wykonawcy polegającego na zasobach innych podmiotów.

1.	Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych        		do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru 		prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 		zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,                        		w  szczególności  przedstawiając  w  tym  celu  pisemne  zobowiązanie  (załącznik nr  8) tych 		podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 		wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy).

2.	Jeżeli  wykonawca  wykazując  spełnianie warunków, o  których  mowa w art. 22 ust. 1 ustawy  -		wymienionych w pkt 6.3. oraz pkt 6.4. SIWZ - polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach 		określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów 		brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.  W tym celu wykonawca 		złoży razem  z ofertą oświadczenie wymienione w pkt 6.2. ppkt 1 niniejszej SIWZ, dotyczące każdego      		z tych 	podmiotów,  o ile pomioty te będą brały udział w realizacji zamówienia.

4.	Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 		wyłącznie  wtedy, gdy  złożona  przez  wykonawcę  kopia  dokumentu jest nieczytelna lub budzi 		wątpliwości co do jej prawdziwości.

5.	Dokumenty  sporządzone  w  języku  obcym  są  składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 		poświadczonym przez wykonawcę.

6.	Zamawiający  żąda by wykonawca wskazał w ofercie część zamówienia, której wykonanie chce 		powierzyć  podwykonawcom.  Jeżeli  wykonawca  ma  zamiar  zlecić  wykonanie   części   robót 		podwykonawcy to musi 	wypełnić  i załączyć do oferty załącznik nr 9 do SIWZ.

6.7.	Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki   	cywilne/konsorcja)

1.	Zgodnie z art. 23 ustawy wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym 		przypadku wykonawcy:

a) 	ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 		reprezentowania w postępowaniu  i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

b)  dołączają do oferty pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji pełnomocnika, wystawione zgodnie    		z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego          		z wykonawców.

Pełnomocnictwa dołączone do oferty powinny być złożone w oryginale albo kopii poświadczonej przez notariusza.

Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do każdego z wykonawców.

2.	Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy, jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie została wybrana, 		zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 		regulującej współpracę tych wykonawców podpisanej przez wszystkich partnerów. Termin, na jaki 		została zawarta niniejsza umowa nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

3.	Oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winna zawierać wszystkie 		dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w punktach:

a)  6.1. ppkt 2;

b)  6.2. ppkt 1, 2, 3, 4,

dla każdego partnera z osobna, pozostałe są składane wspólnie.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność          	za wykonanie umowy.

6.8.	Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 	terytorium   Rzeczypospolitej Polskiej

1.	Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 		zamiast dokumentów, o których mowa w:

a.)	pkt 6.2. ppkt 2  niniejszej specyfikacji, składa dokument lub dokumenty wystawione w  kraju,           			w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani 			nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania 			ofert;

b.)	pkt 6.2. ppkt 3 i 4 niniejszej specyfikacji, składa dokument lub dokumenty wystawione w  kraju,        			w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem 			podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane 			prawem  zwolnienie,  odroczenie lub   rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 			w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 			terminem składania ofert.

2.	Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.8. ppkt 1 niniejszej SIWZ, zastępuje się je dokumentem  zawierającym  oświadczenie złożone  przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych pkt 6.8.  ppkt 1 lit. a.), b.).

6.9.	Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych

1.	Wszystkie  dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji 		stanowiących   tajemnicę przedsiębiorstwa, zastrzeżonych przez składającego ofertę, w terminie nie 		późniejszy niż wyznaczony termin składania ofert.

2.	Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca jest zobowiązany wydzielić                		w wybrany przez siebie sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa.                     		Tak  wydzielonych  informacji zamawiający nie będzie ujawniał.

Wykonawca załączy do oferty pismo wskazujące, które z załączonych dokumentów (np. strony) 		stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

3.	Udostępnienie złożonych ofert możliwe będzie na pisemny wniosek zainteresowanego, po dokonaniu 		przez zamawiającego analizy, czy oferta ta nie zawiera dokumentów zastrzeżonych, niepodlegających 		udostępnieniu.

4.	Zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503               		z późn. zm.) poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej 		informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje mające 		wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania     		ich poufności.

7)	Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z  wykonawcami oraz 	przekazywania 	oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych           	do porozumiewania się  z wykonawcami.

7.1.	Informacja o sposobie porozumiewania  się zamawiającego z wykonawcami.

1.	Zamawiający urzęduje w następujących dniach (roboczych) i godzinach:

- od poniedziałku do piątku: 7:00 – 15:00

2.	Zgodnie  z  art. 27  Prawa zamówień publicznych  w  postępowaniach  o udzielenie zamówienia 		oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, zgodnie 		z wyborem zamawiającego:

a)	pisemnie na adres:

Zakład Komunalny Sp. z o. o.

ul. Podmiejska 69

45-574 Opole

Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres.

b)	faksem na nr:

(077)  456-32-58

c)	drogą elektroniczną

adres e-mail:    a.paszko@zaklad-komunalny.pl

r.stawinski@zklad-komunalny.pl

3.	Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 		faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 		otrzymania.

Dokumenty, oświadczenia i zapytania przesłane faksem lub drogą elektroniczną wymagają 	niezwłocznego potwierdzenia drogą listową.

Korespondencja przesłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania określonych w pkt 7.1. ppkt 1 	zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego dnia.

4.	Zamawiający dopuszcza przekazywanie drogą elektroniczną:

-wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- informacji o zmianie treści ogłoszenia;

- informacji o wyniku postępowania.

5.	W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne 		dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne, zamawiający może zwrócić się o ponowne 		ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w niniejszej SIWZ sposobów.

Korespondencja z wykonawcami zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy będzie udostępniona na stronie 	internetowej 	zamawiającego pod adresem internetowym, pod którym znajduje się specyfikacja istotnych 	warunków zamówienia.

www.zaklad-komunalny.pl

7.2.	Wyjaśnienie treści SIWZ.

1.	Zgodnie z art. 38 ustawy wykonawca  może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści  		specyfikacji istotnych warunków  zamówienia.  Zamawiający  jest  obowiązany  udzielić  wyjaśnień 		niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, 		że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,          		w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2.	Zamawiający  nie  przewiduje  zwołania  zebrania  wszystkich  wykonawców w celu wyjaśnienia 		wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7.3.	Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

W zakresie przedmiotu zamówienia;

- Pan Roman Stawiński	tel.	0 (77)  456 25 69   w. 16

- Pan Krzysztof Koszyk	tel. 0 (77)  456 25 69   w. 25

W zakresie procedury zamówień publicznych:

- Pan Adam Paszko     	tel.	0 (77)  456 25 69   w. 25

8)	Wymagania dotyczące wadium.

8.1.	Zamawiający nie wymaga  wniesienia  wadium .

9)	Termin związania ofertą

1.	Wykonawca jest związany ofertą: nie dłużej niż 30 dni.

2.	W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 		zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu         		o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3.	Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4.	Wykonawca  może  przedłużyć  termin  związania  z  ofertą  samodzielnie zawiadamiając o tym 		zamawiającego.

5.	Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 		ważności wadium, albo jeśli jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 		związania z ofertą.

6.	Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, 		obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego 		oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

10)	Opis sposobu przygotowywania ofert

10.1.	Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10.2.	Ofertę pod rygorem odrzucenia należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. Zamawiający 	działając na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy może wyrazić zgodę na złożenie przez Wykonawcę oferty, 	oświadczeń oraz innych dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanym w handlu 	międzynarodowym, to do złożonej w ten sposób oferty, oświadczeń i innych dokumentów dołączyć należy 	tłumaczenie na język polski 	poświadczone przez wykonawcę.

10.3.	Ofertę należy przygotować w oparciu o formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

10.4.	Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez wykonawcę             	i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez wykonawcę w treści 	zgodnej z niniejszą SIWZ.

10.5.	Wykonawca składający ofertę ponosi pełną odpowiedzialność za jej kompletność i zgodność                      	z wymaganiami tejże SIWZ.

10.6.	Do oferty wykonawca załączy dokumenty wymagane postanowieniami niniejszej SIWZ.

10.7.	Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania wykonawcy i zaciągania      	w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, iż jeżeli     	z dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania 	wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być 	podpisane przez wszystkie te osoby.

10.8.	Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem 	treści  art. 93 ust. 4 ustawy.

10.9.	Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ                       	i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

10.10.	Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

10.11.	Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

10.12.	W celu dokonania zmiany  lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną zamkniętą 	ofertę oznaczoną jak w ppkt 10.16, z dodaniem słowa: „Zmiana” lub złoży stosowne pismo informujące      	o wycofaniu oferty.

10.13.	Po upływie terminu do składania ofert Wykonawca nie może dokonać czynności określonych                  	w ppkt. 10.11.

10.14.	Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie 	treści muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

10.15.	Jeżeli wykonawca zastrzeże informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa ma obowiązek 	zabezpieczenia ich w ofercie przed dostępem osób nieupoważnionych. Powyższe informacje można 	zastrzec nie później niż w terminie składania ofert.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

10.16.	Wykonawca powinien zabezpieczyć składaną ofertę we własnym interesie, tak aby uniemożliwiała dostęp 	osób niepowołanych do jej treści, min. zamieścić ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które 	będą zaadresowane na Zamawiającego, na adres podany w pkt 7 SIWZ oraz będą posiadać oznaczenia:

Oferta przetargowa na zadanie: „Instalacja odzysku gazu wysypiskowego z eksploatowanej części II kwatery Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu” Nie otwierać przed dniem 22.06.2012 r. godz. 10:45

10.17.	Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres 	Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej nieważności .

Oferta oraz składane wraz z nią dokumenty i oświadczenia powinny być czytelnie podpisane lub parafowane i opatrzone imienną pieczęcią przez osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy, zgodnie z zapisami Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej.

Jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru, lub z ewidencji działalności gospodarczej to należy załączyć stosowne pełnomocnictwo podpisane przez osobę uprawnioną, jak na wstępie.

Wszelkie inne dokumenty załączone przez Wykonawcę do oferty, nie będą brane pod uwagę przez zamawiającego.

10.18.	Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, opatrzone pieczęciami imiennymi i podpisami 	osoby upoważnionej i trwale ze sobą połączone (zszyte lub zbindowane).

10.19.	W przypadku braku ww. danych zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące 	wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, 	a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

11)	Inne zalecenia i zastrzeżenia

11.1. 	Jeżeli Wykonawca (firma lub spółka cywilna) ustanowi pełnomocnika w przedmiotowym postępowaniu, to 	Zamawiający wymaga załączenia do oferty oryginału pełnomocnictwa podpisanego przez osobę/osoby 	uprawnione zgodnie z wypisem z właściwego rejestru. Na podstawie pisma dyrektora Departamentu 	Podatków i Opłat Lokalnych Ministerstwa Finansów z dnia 12.02.2007r. (PL-835-94/LM/EO/07-219) 	pełnomocnictwa składane w postępowaniach przetargowych nie wymagają wniesienia opłaty skarbowej. 	Wszystkie dokumenty i oświadczenia składane w przedmiotowym postępowaniu mogą być podpisane 	przez tak ustanowionego pełnomocnika.

11.2. 	Jeżeli Wykonawca (firma lub spółka cywilna) nie ustanowi pełnomocnika, oświadczenia mają być 	podpisane przez wszystkie osoby uprawnione zgodnie z wypisem z właściwego rejestru lub 	zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej.

11.3.  W celu identyfikacji osób uprawnionych do składania ww. podpisów należy dołączyć do oferty 	dokument, z którego będzie wynikał sposób reprezentacji firmy (zaświadczenie o wpisie do 	ewidencji działalności gospodarczej).

11.4. 	Żądane przez zamawiającego dokumenty (za wyjątkiem oryginałów pełnomocnictw), tj. odpisy                   	z właściwych rejestrów albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,  wszelkiego 	rodzaju referencje, mogą być złożone w formie kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem 	przez osobę/osoby (podpis i imienna pieczęć) uprawnione, o których mowa w pkt.11.2 albo 	ustanowionego jak w pkt. 11.1 pełnomocnika.

11.5. W przypadku konsorcjum, na podstawie art. 23 ust. 2 Ustawy ustanowienie pełnomocnika do 	reprezentowania w postępowaniu lub w postępowaniu i do zawarcia umowy jest obowiązkowe,                   	a dokumenty, o których mowa w pkt. 11.4 poświadcza za zgodność z oryginałem ustanowiony 	pełnomocnik. Również żądane przez Zamawiającego oświadczenia w formie wykazu robót i osób 	podpisuje ten sam 	pełnomocnik.

11.6.   W przypadku dokumentów składanych przez podmioty, o których mowa w art. 26 ust.2b Ustawy mogą one 	być składane w formie kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez te podmioty (podpis     	i 	imienna pieczęć osoby/osób uprawnionych do podpisywania).

12)	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Miejsce i termin składania ofert :	Zakład Komunalny Sp. z o. o.

ul. Podmiejska 69

45-574 Opole

I piętro – pok. nr 10

do godziny 10:30    w dniu 22.06.2012 r.

Miejsce i termin otwarcia ofert :     	Zakład Komunalny  Sp. z o. o.

ul. Podmiejska 69

45-574 Opole

I piętro – sala konferencyjna

godz. 10:45              w dniu 22.06.2012 r.

- W przypadku składania ofert drogą pocztową  (przesyłka polecona lub poczta kurierska) za termin jej 	złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.

- Ofertę złożoną po terminie do składania ofert zamawiający niezwłocznie zwraca.

- Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.

- Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpłynięcia do zamawiającego.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 	zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje 	dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofertach.

13)	Opis sposobu obliczenia ceny

13.1.	Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu na druku „formularz ofertowy”, stanowiącym załącznik nr 1          	do niniejszej specyfikacji. Cenę należy podać w całości za wykonanie przedmiotu zamówienia.

13.2.	Ceny podane w ofercie powinny być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do jednego grosza          	(dwóch miejsc po przecinku) cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.

13.3.	Cena   podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z terminowym i prawidłowym 	wykonaniem  przedmiotu  zamówienia  oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez zamawiającego 	odnoszące się do przedmiotu zamówienia, zysk wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki         	i opłaty, w tym podatek VAT.

W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

14)	Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz               	z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert;

14.1.	Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie podanych kryteriów.

14.2.	Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma największą ilość punktów                                 	w skali od 0 do 100 pkt.

14.3.	Kryteria wyboru oferty:

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie - cena  – 100%.

14.4.	Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, 	według formuły:

najniższa cena brutto

Liczba punktów  =     ------------------------------------------------  x 100

cena  brutto badanej oferty

Wynik powyższego działania zostanie  zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

14.5.	Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone 	oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia 
	w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawca składając oferty dodatkowe,       	nie może zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

15.	Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 	zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

15.1.	Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadamia wykonawców, którzy złożyli 	oferty, z zastosowaniem art. 92 ustawy.

15.2.	Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w   formie  pisemnej, z zastrzeżeniem 	art.183 Ustawy,  w   terminie  nie  krótszym niż  5 dni  od  dnia  	przesłania zawiadomienia  o  wyborze  	najkorzystniejszej  oferty,  jeżeli  zawiadomienie  to zostało  przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 	ustawy, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

15.3.	Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. terminu,        	o którym mowa w ppkt 15.2. jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna 	oferta lub  w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

15.4.	Jeżeli wykonawca,  którego oferta  została  wybrana,  uchyla  się  od  zawarcia  umowy w sprawie 	zamówienia publicznego,  zamawiający  wybierze  ofertę najkorzystniejszą spośród  pozostałych  ofert, 	bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia 	postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

16)	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

16.1.	Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, złożenia przed 	podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, zabezpieczenia należytego wykonania 	umowy  w kwocie stanowiącej 5% ceny brutto podanej w ofercie.

16.2.	Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 	formach:

a.)	pieniądzu,

b.)	poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym     		że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

c.)	gwarancjach bankowych,

d.)	gwarancjach ubezpieczeniowych,

e.)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia            		9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2007 r.       		Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami).

16.3.	Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek zamawiającego w Pekao S.A.                           	na nr  rachunku: 52 1240 4272 1111 0000 4837 1151.

16.4.	Zabezpieczenie  w  innej  formie  niż  pieniądz  należy  złożyć  w  formie  oryginału  w pokoju nr 5              	w siedzibie zamawiającego.

16.5.	Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  tworzenie  zabezpieczenia przez potrącenia z należności za 	częściowo wykonane roboty budowlane.

16.6.	W  przypadku  wnoszenia   zabezpieczenia w  innej   formie  niż  pieniądz,   treść  dokumentu   	stanowiącego zabezpieczenie musi być zgodna z art. 151 Prawa zamówień publicznych, czyli 	Zamawiający wymaga, aby kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 	przedmiotu umowy wynosiła 30% wysokości zabezpieczenia.

Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ust. 1 i ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

17)	Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 	w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 	zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 	publicznego na takich warunkach.

Istotne dla stron postanowieni, zgodnie z którymi realizowane będzie niniejsze zamówienie, zawiera wzór 	umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

18)	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania                	o udzielenie zamówienia.

W niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma 	lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 	przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy, środki ochrony prawnej określone w Dziale VI - Środki ochrony 	prawnej od art. 179 do art.198g  ustawy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie 	przepisy ustawy oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

CZĘŚĆ II

- Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3)	Zamówienia dodatkowe.

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 	ustawy.

4)	Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt  6 i 7, oraz 	okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich 	zamówień;

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

5)	Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty 	wariantowe,   jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie;

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6)	Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym 	a wykonawcą;

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).

7)	Jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w trybie aukcji/licytacji elektronicznej.

8)	Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, chyba że koszty te wynikają z art. 93 ust.4 	ustawy.

9)	Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

Załączniki do SIWZ:

1.     Formularz oferty – zał. nr 1

- Wzór umowy – zał. nr 2

- Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 – zał. nr 3

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 4

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – zał. nr 5

- Wykaz robót – zał. nr 6

- Wykaz usług – zał. nr 6a

- Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach – zał. nr 7

- Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji zasobów – zał. nr 8

- Wykaz część zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcom– zał. nr 9

- Program funkcjonalno-użytkowy – zał. Nr 10