Załącznik nr 1B

OPIS   PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA

„Utwardzenie placu na terenie Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Opolu”

1.	Przedmiot zamówienia  i zakres robót

Przedmiotem inwestycji jest utwardzenie terenu o polu powierzchni 1088 m2 na terenie Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Opolu wg załączonej dokumentacji technicznej, w tym Projektu wykonawczego pn. „Projekt utwardzenia terenu” (data opracowania sierpień 2017 r., nr zadania III/2/2017),  Szczegółowej specyfikacji wykonania i odbioru robót, w sposób opisany w SIWZ i na warunkach ujętych we wzorze Umowy.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie utwardzenia terenu w Opolu ul. Podmiejska 69 dz. nr 1/32 k.m. 1 obr. Groszowice. Projektuje się utwardzenie terenu z prefabrykowanych płyt betonowych zbrojonych o wymiarach 18×150×300 cm. Powierzchnia utwardzenia terenu – 1088 m². Z dwóch stron placu projektuje się ściek betonowy prefabrykowany o wymiarach 10×30×60 cm ułożony na ławie betonowej z oporem. Szczeliny pomiędzy płytami betonowymi należy zalać bitumiczną masą zalewową. Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu koryta i nasypu pod nową konstrukcję utwardzenia. Po wykonaniu koryta podłoże należy dogęścić mechanicznie walcem okołkowanym. Nasyp należy wykonać z gruntu niewysadzinowego, skarpy należy wykonać o nachyleniu 1:1,5. Na terenie zieleni wykonać warstwę humusu gr. 10 cm i obsiać trawą. Nadmiar urobku zostanie wywieziony na wysypisko lub zagospodarowany przez inwestora. Podbudowę wykonać i zagęścić warstwami zgodnie z obowiązującymi normami. Wody opadowe z placu zostaną odprowadzone poprzez prefabrykowane korytka ściekowe (łącznie 57 m) do kratki ściekowej D-400 ze studzienką o śr. 500 mm (1 szt.) z osadnikiem. Kratka ściekowa zostanie połączona ze szczelną studnią żelbetową o śr. 2000 mm (1 szt.)  za pośrednictwem przykanalika SN16 o średnicy 160 mm i dł. 2,2 m.

W zakresie niniejszego zamówienia jest dostawa przez Wykonawcę wszystkich materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia.

2.	Szczegółowe warunki wykonania zamówienia. Obowiązki Wykonawcy.

2.1.	Nadzorowanie budowy przez zatrudnionych przez siebie:

a)	kierownika budowy;

b)	kierowników robót o specjalnościach adekwatnych do branż robót budowlanych 		wyszczególnionych w dokumentacji projektowej.

Wszystkie ww. osoby muszą posiadać aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Wszyscy kluczowi specjaliści winni wykazywać się biegłą znajomością języka polskiego lub w przypadku gdy wskazani kluczowi specjaliści nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza na okres i dla potrzeb realizacji umowy.

2.2. 	Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy.

2.3.	Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy 	wymagają sporządzenia takiego planu.

2.4	Zebranie odpadów powstałych w wyników realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie 	ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania. Powstałe w ten sposób odpady - w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, złom, pnie, korzenie, karpiny itp. należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na 	Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub przekazać przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest możliwe na okres nie dłuższy niż termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić zamawiającemu dokumenty potwierdzające złożenie wytworzonych odpadów na RIPOK lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów.

2.5.	Remont i naprawę zniszczonej nawierzchni w drogach wewnętrznych lub na terenach 	zielonych w wyniku prowadzonych przez siebie prac.

2.6. 	Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót oraz uporządkowanie terenu 	przylegającego do placu budowy, który został naruszony wskutek prowadzonych 	robót.

2.7.	Pełna obsługa geodezyjna na etapie budowy i w zakresie opracowania dokumentacji powykonawczej.

2.8. Udzielenie ,w formie pisemnej, gwarancji jakości na przedmiot zamówienia w okresie 3 lat od daty odbioru robót.

3.	Sposób wykonania zamówienia

3.1. 	Roboty określone w dokumentach przetargowych winny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 	przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką 	budowlaną.

3.2.	Prace budowlane należy wykonywać przy użyciu materiałów, dla których standardy 	określono w projekcie budowlanym i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 	robót budowlanych.

3.3. 	Podczas prowadzonych prac plac budowy należy właściwie oznakować i zabezpieczyć.

3.4. 	O wszelkich nie dających się uniknąć uciążliwościach związanych z budową, należy 	informować Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem.

3.5. 	Szkody powstałe w wyniku czynności związanych z budową Wykonawca 	zobowiązany jest bezwzględnie naprawić.

3.6.	Zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej terenu inwestycji przed sporządzeniem               	i  złożeniem oferty.

4. 	Pozostałe wymagania dot. zamówienia.

4.1.	Ilekroć w dokumentacji projektowej użyto znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 	źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający po przedmiotowym wskazaniu dodaje sformułowanie 	„lub równoważny”. Jeżeli w dokumentacji projektowej użyto w szczególności nazw 	producentów urządzeń lub materiałów przewidzianych do zamontowania przy realizacji zamówienia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń, materiałów i sprzętu innych 	producentów o parametrach lepszych/nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Zamienne urządzenia, materiały, sprzęt przyjęte do wyceny:

a)	winny spełniać funkcję jakiej mają służyć materiały pierwotnie przewidziane,

b)	winny  być  kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, sprzętem i materiałami, aby 	zespół urządzeń dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt,

c)	nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych.

4.2.	Zaproponowane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych urządzenia, 	materiały, sprzęt, oprogramowanie są tylko przykładowe i zamawiający dopuszcza zastosowanie innych urządzeń, materiałów, sprzętu, oprogramowania mających parametry lepsze od opisanych w SIWZ lub spełniających parametry techniczne i eksploatacyjne określone projektem, STWiORB lub na zasadach określonych powyżej.

4.3	Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywanym przez 	Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

5. 	Termin wykonania zamówienia

Nie dłużej niż:   50 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

6. 	Załączniki

1)	Projekt budowlany

2)	SSTWiOR

3)	Przedmiar robót – pomocniczo

4)	Projekt umowy