Załącznik nr 1

Zakład Komunalny Sp. z o. o.

ul. Podmiejska 69

45-574 Opole

FORMULARZ   OFERTOWY

Dane wykonawcy

Nazwa:

Siedziba:

Adres poczty elektronicznej:

Strona internetowa:

Numer telefonu:	0 (**)

Numer faksu:	0 (**)

Numer REGON:

Numer NIP:

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie:

Dostawa kompaktora do zagęszczania odpadów wraz z usługami serwisowymi                                nr sprawy PN/2/DM/14-POIŚ/2, składamy ofertę, oświadczając jednocześnie, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. Oferta jest złożona przez

a) firmę*……………………………………………………………………………………………………

(podać nazwę firmy jako podmiotu występującego samodzielnie)

która ustanowiła*/nie ustanowiła* pełnomocnika do reprezentowania

b-1) w postępowaniu,

b-2) w postępowaniu i do zawarcia umowy,

(podkreślić które pełnomocnictwo ustanowiono)

Wymienione pełnomocnictwo zostało załączone do oferty*

b) spółkę cywilną* składającej się z: następujących wspólników

- ............................................................................................................................................................

- ...........................................................................................................................................................

która ustanowiła*/nie ustanowiła* pełnomocnika do reprezentowania spółki:

b-1) w postępowaniu,

b-2) w postępowaniu i do zawarcia umowy,

(podkreślić które pełnomocnictwo ustanowiono)

Wymienione pełnomocnictwo zostało załączone do oferty*

c) konsorcjum* zawiązane w składzie:

……………………………………………………………………Wykonawca – lider konsorcjum,

……………………………………………………………………Wykonawca - członek konsorcjum,

……………………………………………………………………Wykonawca - członek konsorcjum,

które na podstawie art. 23 ust. 2 Prawa zamówień publicznych ustanawia pełnomocnika do reprezentowania

c-1) w postępowaniu,

c-2) w postępowaniu i do zawarcia umowy,

(podkreślić rodzaj ustanowionego pełnomocnictwa)

Wymienione pełnomocnictwo zostało załączone do oferty.

- Wykonawców-członków konsorcjum będą obowiązywały zasady odpowiedzialności solidarnej dłużników określone w art. 366 § 1 Kodeksu  cywilnego.

- Zgodnie z art. 141 Prawa zamówień publicznych Zamawiający posiada uprawnienia do domagania się wykonania części lub całości zamówienia od wszystkich Wykonawców - członków konsorcjum, kilku z nich lub każdego z osobna.

*niepotrzebne skreślić

2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami i danymi określonymi w SIWZ za całkowitą ofertową ryczałtową cenę brutto:

Cena brutto: ………………………………………………………………..zł

(słownie:…………………………………………………………………………………………………………………….)

na którą składa się:

a).	cena maszyny: ……………………………………….. zł brutto

b).	koszty serwisu:	 …………………………………………. zł brutto (dot. gwarantowanych 6000 mth)

Oświadczamy, że cena oferty została sporządzona w oparciu o opis przedmiotu zamówienia, posiadaną wiedzę            i doświadczenie, koszty materiałów, wykonanie, dostawę, koszty przeszkolenia pracowników i pozostałe oraz uwzględnia należny podatek od towarów i usług VAT a także wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

3.	Czas realizacji zamówienia wynosi:

Maksymalnie do 90 dni kalendarzowych - od daty podpisania umowy

Czas reakcji serwisu (czas przystąpienia do usuwania awarii, wad itp. od powzięcia o nich wiadomości) wynosi:  48 godzin

4.	Okres udzielonej przez nas gwarancji (minimum 24 miesiące) na wykonanie dostawy wynosi:

…… miesiące lub 6000mth (w zależności co nastąpi wcześniej)  licząc od dnia przekazania kompaktora.

5.	Warunki płatności:

W pełni akceptujemy warunki, zasady i terminy płatności określone w akceptowanych przez nas bez 	zastrzeżeń i uwag istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do niniejszej oferty.

Osobą/osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy jest/są:

tel. kontaktowy, faks:

zakres odpowiedzialności:

tel. kontaktowy, faks:

zakres odpowiedzialności:

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a także istotnymi postanowieniami umowy oraz wszystkimi innymi dokumentami i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w nich warunkami.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do popisania umowy w wyznaczonym terminie.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, określonymi 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od daty składania ofert.

- Upewniliśmy się co do prawidłowości i kompletności naszej oferty i ceny.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszej ofercie pokrywa wszystkie nasze zobowiązania wynikające                z zamówienia,       a także wszystko co może być konieczne dla właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Ofertę złożono na ...................... stronach podpisanych i ponumerowanych od nr ............. do nr ......................

- Oświadczamy, że dysponujemy osobami zdolnymi do realizacji zamówienia oraz kontroli jakości.

- Oświadczamy, że oferowany kompaktor jest w ciągłej produkcji seryjnej i nie jest prototypem, i że minimalna ilość wyprodukowanych i sprzedanych kompaktorów zaoferowanego typu jest większa niż trzy sztuki.

Integralną część oferty  stanowią n/w załączniki: (wykonawca wyszczególnia obowiązkowo)

Zastrzeżenie wykonawcy:

Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach 
od ........... do .............. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy                    o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom niniejszego postępowania. Strony te zostały umieszczone w osobnej kopercie     z oznakowaniem „ZASTREŻONE”.

(Jeżeli nie ma informacji zastrzeżonych Wykonawca w miejsce kropek wpisuje znak „–").

Inne informacje wykonawcy:

()niepotrzebne skreślić					Miejsce i data  ....................................................

Imię i nazwisko ……………………………………………….

Podpis  ...............................................................

/upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy określony aktem rejestrowym/

………………….…..…..												Załącznik nr 1B

(pieczęć Wykonawcy)

OPIS TECHNICZNY OFEROWANEJ MASZYNY  (specyfikacja techniczna)

| Model oferowanej kompaktora** |  |
| --- | --- |
| Nazwa Producenta** |  |
| Parametry eksploatacyjne maszyny | Wymagane | Oferowane** |
| Masa robocza bez dobalastowania | 32 ÷ 35 Mg |  |
| Układ jezdny | cztery koła zagęszczające stalowe, wszystkie wyposażone w stalowe zęby z szybkowymiennymi nakładkami i każde niezależnie napędzane hydraulicznie z możliwością hydraulicznej blokady układu różnicowego |  |
| Zdolność pokonywania wzniesień | wzniesienia o pochyleniu do 90% włącznie |  |
| Wymiary całkowite maszyny | długość co najmniej 8,0 m, szerokość co najmniej 3,7 m, wysokość co najmniej 4,0 m; |  |
| Szerokość maszyny bez uwzględniania lemiesza | ponad 3,5 m |  |
| Prześwit pod osłonami podwozia maszyny | powyżej 0,5 m |  |
| Szerokość kół zagęszczających | 1,0 ÷ 1,4 m |  |

| Konstrukcja | 1. dzielona rama maszyny, umożliwiająca skręt i niezależną pracę przedniej i tylnej ramy na wybojach (np. poprzez przegub wahliwo-łamliwy pomiędzy przednią i tylną ramą). 2. konstrukcja ramy maszyny całkowicie zamknięta osłonami zabezpieczającymi wszystkie elementy systemu napędu, instalacji hydraulicznej i hamulcowej oraz podzespoły umieszczone w dolnej części maszyny przed uszkodzeniem mechanicznym oraz działaniem substancji agresywnych. | 1. TAK/NIE* 2. TAK/NIE* |
| --- | --- | --- |
| Spełnienie normy emisji zanieczyszczeń gaz. i pył. silników spalinowych | EU Stage IV lub wyższe |  |
| Moc silnika | Moc minimum 320 kW |  |
| Silnik | Spalinowy o zapłonie samoczynnym |  |
| Umiejscowienie ssaw powietrza zasilającego silnik i zapewniającego wentylację | co najmniej 3,8 m ponad podłożem; |  |
| Prędkości jazdy | Co najmniej: - 2 prędkości jazdy do przodu; -2 prędkości jazdy do tyłu |  |
| Zabezpieczenia | 1.przed skutkami przewrócenia się spełniająca kryteria ROPS zgodnie z normami ISO 3471 oraz SAE J1040 2. przed skutkami uderzenia spadającymi przedmiotami - spełniająca kryteria FOPS zgodnie z normami ISO 3449 oraz SAE J231 |  |
| Sterowanie | Kierowanie maszyną i pozycją lemiesza za pomocą joysticków |  |
| Regulowane zgarniacze po obu stronach każdego stalowego koła | TAK |  |
| Urządzenie (nóż) do usuwania drutów i kabli przy każdym kole zagęszczającym | TAK |  |
| Pojemność zbiornika paliwa | TAK |  |
| Pojemność zbiornika paliwa | min. 450 dm3 |  |
| System wizyjnego monitoringu obszaru za pojazdem | TAK |  |
| Automatyczny system centralnego smarowania mechanizmów maszyny | TAK |  |
| Wentylator chłodzenia ze zmiennym kierunkiem przepływu powietrza (rewersem) w celu automatycznego okresowego czyszczenia chłodnic); | TAK |  |
| Lusterka wsteczne wewnętrzne; lusterka zewnętrzne podgrzewane | TAK |  |
| Urządzenie wspomagające rozruch silnika w czasie mrozu | TAK |  |
| Sygnał ostrzegawczy jazdy do tyłu | TAK |  |
| Wyposażenie | Co najmniej: - gaśnica; - zestaw narzędzi niezbędnych do czynności obsługi codziennej |  |
| Oświetlenie | reflektory robocze z przodu (co najmniej 6 sztuk) i tyłu (co najmniej 4 sztuki) pojazdu oraz oświetlenie wnętrza kabiny; |  |
| Sygnał dźwiękowy | TAK |  |
| Lampa błyskowa ostrzegawcza | TAK |  |
| Zaczepy do holowania | z przodu i z tyłu maszyny | TAK / NIE* |
| Kabina operatora | Z automatyczną klimatyzacją, ogrzewana, wyciszona, nadciśnieniowa, wentylowana przez system filtrów (w tym przez filtr z węglem aktywnym, redukujący przykre zapachy); | TAK / NIE* |
|  | wszystkie szyby kabiny bezpieczne (laminowane lub hartowane) | TAK / NIE* |
|  | fotel operatora amortyzowany i regulowany (co najmniej: wysokość siedziska i kąt oparcia) z pasem bezpieczeństwa, zagłówkiem i podgrzewaniem siedziska; | TAK / NIE* |
|  | ogrzewanie postojowe kabiny niezależne od pracy silnika napędowego maszyny | TAK / NIE* |
|  | wycieraczki szyb: przedniej i tylnej; | TAK / NIE* |
|  | roleta przeciwsłoneczna; | TAK / NIE* |
|  | radioodbiornik AM/FM | TAK / NIE* |
|  | zestaw wskaźników lub wyświetlacz, zawierające co najmniej wskazania: licznika godzin pracy, temperatury oleju w silniku, temp. cieczy chłodzącej silnik, temp. oleju hydraulicznego, poziomu paliwa, napięcia w instalacji elektrycznej. System monitorowania parametrów pracy newralgicznych podzespołów pojazdu i alarmowania o stanach wymagających interwencji (lampki lub wyświetlacz, sygnał akustyczny); | TAK / NIE* |
| Lemiesz do spychania odpadów | sterowany hydraulicznie z możliwością zmiany jego poziomu względem powierzchni zagęszczanej w zakresie: od co najmniej 100 mm poniżej poziomu do co najmniej 1,0 m ponad poziom; | TAK / NIE* |
|  | wysokość całkowita lemiesza: co najmniej 1,9 m; |  |
|  | szerokość lemiesza: ponad 3,7 m; |  |
|  | lemiesz wyposażony w górnej części w kratę zapobiegającą przesypywaniu się odpadów; | TAK / NIE* |

*   - niepotrzebne skreślić

** - wypełnia Wykonawca

……………………………………………………………

miejsce, data i podpis Wykonawcy

DRUK  nr 2

….........................................................

/pieczęć adresowa wykonawcy/

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków określonych w art. 22   ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

Dostawa kompaktora do zagęszczania odpadów wraz z usługami serwisowymi                                /przedmiot zamówienia/

Odpowiednio, zgodnie z art. 44; 50; 56; 60c; 68; 73 ustawy Pzp,  ja niżej podpisany i upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze, reprezentujący Wykonawcę

(…...............................................................................................................................................................

/nazwa wykonawcy lub nazwy wykonawców występujących wspólnie/

oświadczam, że:

1)	posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) 		posiadamy wiedzę i doświadczenie;

3)	dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) 		spełniamy warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Miejsce i data …................................................

Imię i nazwisko ……………………….……………………

Podpisano ….......................................................

/upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy określony aktem rejestrowym lub upoważniony pełnomocnik/

## ( – w miejscu tym w przypadku ofert wspólnych (konsorcjum), bezwzględnie należy wypisać nazwy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną

Druk nr 3A

…........................................................

/pieczęć adresowa podmiotu udostępniającego/

ZOBOWIĄZANIE DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW FINANSOWYCH

Ja ………………………..……………………………………………

Imię i nazwisko

jako udostępniający: ………………………………….……………………………………………..……..………………………..

Nazwa Firmy

świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 233 §1 i 297 §1 Kodeksu Karnego) niezgodnych ze stanem faktycznym

oświadczam, że w postępowaniu na zadanie:

Dostawa kompaktora do zagęszczania odpadów wraz z usługami serwisowymi

Udostępniamy  Wykonawcy: …………………………………………………………………………………

Nazwa Wykonawcy składającego ofertę

swoje zasoby w zakresie finansowym i ekonomicznym przewidzianych do realizacji powyższego zadania

Udostępnienie zasobów finansowych i ekonomicznych nastąpi w postaci: (

- bezpośredniego naszego udziału w realizacji zamówienia przez wykonanie określonej części zamówienia       i jego sfinansowaniu przez nas:……………………………………………………………………………………

wymienić realizowaną część zamówienia

na kwotę …………………………………………………… zł

- bezpośredniego przekazania do dyspozycji Wykonawcy zamówienia na jego konto środków finansowych na kwotę w wysokości:

……………………………… zł

- zaciągnięcie kredytu i przekazanie Wykonawcy zamówienia na jego konto środków finansowych na kwotę w wysokości:

……………………………… zł

- opłacenia faktur za materiały i usługi realizowane przez Wykonawcę zadania na poczet niniejszego zamówienia do kwoty:

……………………………… zł

- udostępnienie posiadanej i opłaconej polisy od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w postaci objęcia ochroną ubezpieczeniową Wykonawcy realizującego zamówienie lub objęcie ochroną ubezpieczeniową niniejszego zadania (np. aneks do polisy udostępniającego).

- Inna forma udostępniania zasobów finansowych:

wymienić: …………………………………………………………………………………….………………………………

Charakter stosunku łączącego Podmiot udostępniający z Wykonawcą zamówienia:

…………………………………………………………………………….……………………………………………………

(porozumienie, umowa, itp.)

Nasze zasoby zostaną udostępnione  na: czas realizacji zawartej umowy z Zamawiającym tj. od daty jej zawarcia do ………..…………(/ lub na czas inny tj: ……………………………………………………(

Na dowód udostępnienia zasobów finansowych przedkładamy dokumenty wymagane w postępowaniu ze strony Zamawiającego zawarte w SIWZ.

Pieczątka i podpis.........................................................

/ przedstawiciel udostępniającego określony aktem rejestrowym /

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem

( niepotrzebne skreślić

DRUK  nr 7

…............................................

/pieczęć adresowa wykonawcy/

Wykaz wykonanych DOSTAW w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składani ofert

(w zakresie usług i dostaw w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych)

Dla zadania:    Dostawa kompaktora do zagęszczania odpadów wraz z usługami serwisowymi

| Lp. | Nazwa zadania | Zamawiający i miejsce realizacji | Data realizacji m-c / rok | Zakres rzeczowy porównywalny z przedmiotem niniejszego zamówienia | Wartość zadania | Ocena należytego wykonania zadania przez poprzedniego Zamawiającego | Potwierdzenie Zamawiającego, dla którego realizowano zadanie (podpis i pieczęć firmowa) lub potwierdzenie załączonymi dokumentami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Załączane dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zadań, muszą potwierdzać, co najmniej takie dane z powyższej tabeli jak: zamawiającego, nazwę zadania, czas realizacji, a także parametr dot. masy roboczej maszyny określony w pkt. 6 SIWZ. W skład takich dokumentów mogą wchodzić: np. poświadczenia, referencje, bezusterkowe protokoły odbioru, oświadczenia itp. (Rozporządzenie Prezesa RM z 19-02-2013, Dz. U z 2013, poz. 231).

Imię ……………. Nazwisko …………………..	Miejsce i data …......................................................		Podpis …...................................................................

/upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy określony aktem rejestrowym/

………………….…..…..

(pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 1A

KALKULACJA KOSZTÓW W ZAKRESIE OBJĘTYCH SERWISEM GWARANTOWANYCH 6000 MOTOGODZIN

Przedmiot zamówienia: Dostawa kompaktora do zagęszczania odpadów wraz z usługami serwisowymi

| Miesiące eksploatacji | Rodzaj pracy (przegląd, serwis, remont, inne- wpisać jakie) | Po ilu godzinach pracy* | Materiały eksploatacyjne wymieniane/remontowane | Ilość materiałów odpowiednio w szt. lub litrach | nr katalogowy** | Koszt netto wymienionych materiałów eksploatacyjnych | Robocizna (PLN netto za jeden serwis, zgodnie z cennikiem ASO****) | Koszt netto (kol. 7 + kol. 8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | razem |  |  |  |

*Wykonawca musi wpisać ilość godzin pracy zgodnie z DTR kompaktora

**nazwa katalogu (wypełnia Wykonawca): …………………………………………………………………………

***podać nazwę ASO wraz z adresem, z którego cen korzystano (wypełnia Wykonawca): ……………………………………………………………

.................... dnia...........................2014 r.

………………………………………………………

podpis Wykonawcy

Druk nr 7A

…........................................................

/pieczęć adresowa podmiotu udostępniającego/

ZOBOWIĄZANIE DO UDOSTĘPNIENIA WIEDZY I DOŚWIADCZENIA

Ja ………………………..……………………………………………

Imię i nazwisko

jako udostępniający: ……………………………………………………………………………………………………………

Nazwa Firmy

świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 233 §1 i 297 §1 Kodeksu Karnego) niezgodnych ze stanem faktycznym

oświadczam, że w postępowaniu:

Dostawa kompaktora do zagęszczania odpadów wraz z usługami serwisowymi                                Nazwa zadania

Udostępniamy poniższemu Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………

Nazwa Wykonawcy składającego ofertę

swoje zasoby w zakresie wiedzy i doświadczenia

Udostępnienie wiedzy i doświadczenia nastąpi w postaci: (

- bezpośredniego naszego udziału w realizacji zamówienia przez wykonanie określonej 	części zamówienia w formie podwykonawstwa:

……………………………………………………………………………………………………………

wymienić realizowaną część zamówienia

- udziału w formie projektowania,

- udziału w formie konsultacji,

- udziału w formie nadzoru,

- udziału w formie doradztwa,

- udziału w innej formie:

………………………………………………………………………………………………………….

(określić formę udziału)

Nasze zasoby wiedzy i doświadczenia zostaną udostępnione w/w Wykonawcy na zasadach jak niżej:

- Sposób wykorzystania zasobów ………………………………………………………………..

(wymienić czynności wykonywane przez podmiot udostępniający)

- Charakter stosunku łączącego Podmiot udostępniający z Wykonawcą zamówienia:

………………………………………………………………………………………………………

(porozumienie, umowa, itp.)

- Czas realizacji zawartej umowy z Zamawiającym tj. od daty jej zawarcia do ………..……………..………(/ lub na czas inny tj: …………….………………………………(

Na dowód udostępnienia zasobów wiedzy i doświadczenia przedkładamy dokumenty wymagane w postępowaniu ze strony Zamawiającego zawarte w SIWZ zamówienia.

Pieczęć i podpis  ...............................................................

/ przedstawiciel udostępniającego określony aktem rejestrowym /

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem

( niepotrzebne skreślić

DRUK nr 15

………………………….. dn. …………………… r.

……………………………………………….

Wykonawca

Oświadczenie Wykonawcy

w oparciu o art. 24, ust. 2, pkt. 5 oraz art. 26 ust. 2d ustawy Pzp ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

Dostawa kompaktora do zagęszczania odpadów wraz z usługami serwisowymi                                /przedmiot zamówienia/

Ja …………………………………………………………………..

reprezentujący Wykonawcę:

....................................................................................................................................................

/nazwa wykonawcy/

świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 233 §1 i 297 §1 Kodeksu Karnego) niezgodnych ze stanem faktycznym

Oświadczam(y), że na dzień złożenia oferty: (

Wykonawca określony powyżej, którego reprezentuję  nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt. 14 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

(Dz. U. 2007 Nr 50 poz.331 z późn. zm.)

Miejsce i data ...................................................

Imię i nazwisko…………………………..……………

Podpisano ..........................................................

/przedstawiciel wykonawcy określony aktem rejestrowym lub przedstawiciel 						upełnomocniony/

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem

Oświadczam(y), że na dzień złożenia oferty: (

Wykonawca określony powyżej, którego reprezentuję należy do grupy kapitałowej       w rozumieniu art. 4 pkt. 14 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

(Dz. U. 2007 Nr 50 poz.331 z późn. zm.)

i wraz z ofertą składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Miejsce i data ...................................................

Imię i nazwisko…………………………..……………

Podpisano ..........................................................

/przedstawiciel wykonawcy określony aktem rejestrowym lub przedstawiciel 						upełnomocniony/

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem

W przypadku ofert wspólnych (konsorcjum), niniejsze oświadczenie składa każdy  z Wykonawców składających ofertę wspólną

( niepotrzebne skreślić

DRUK  nr 17

............................................................

/pieczęć adresowa wykonawcy/

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24, ust.1

ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

Dostawa kompaktora do zagęszczania odpadów wraz z usługami serwisowymi                                Ja …………………………………………………………………..

reprezentujący Wykonawcę:

.....................................................................................................................................................

/nazwa wykonawcy/

świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 233 §1 i 297 §1 Kodeksu Karnego) niezgodnych ze stanem faktycznym.

Oświadczam(y), że na dzień złożenia oferty:

Wykonawca określony powyżej, którego reprezentuję

w okolicznościach, o których mowa w art. 24, ust. 1 ustawy Pzp,

nie podlega wykluczeniu   z w/w postępowania.

Miejsce i data ...................................................

Imię i nazwisko…………………………..……………

Podpisano ..........................................................

/przedstawiciel wykonawcy określony aktem rejestrowym lub przedstawiciel 						upełnomocniony/

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem

Druk nr 20

…………………….. dn. ………………… r.

…………………………………………….

Wykonawca

OŚWIADCZENIE

o uprawnieniu do składania oświadczenia woli osoby fizycznej składającej samodzielnie ofertę, a nie prowadzącej działalności gospodarczej.

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

Dostawa kompaktora do zagęszczania odpadów wraz z usługami serwisowymi                                Nazwa zadania

świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 233 §1 i 297 §1 Kodeksu Karnego) niezgodnych ze stanem faktycznym:

Oświadczam, że nie prowadzę działalności gospodarczej:

Legitymuję się DO nr: ……………………..…………………………………

Posiadam PESEL:     ……………………………………………………….

Mój adres zamieszkania: …………..………………………………….………….

i jestem uprawniony do podpisania oferty lub wniosku o dopuszczenie do postępowania 
a tym samym posiadam prawo zaciągania zobowiązań lub składania oświadczenia woli 
jako Wykonawca na ryzyko i koszt własny.

Miejsce i data ...................................................

Imię i nazwisko…………………………..……………

Podpisano ..........................................................

/przedstawiciel wykonawcy określony aktem rejestrowym lub przedstawiciel 						upełnomocniony/

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem

Druk nr 11

L. dz. …............................................	[Miejscowość, data,] ….................................

PEŁNOMOCNICTWO

I. My, niżej wyszczególnieni wykonawcy / wspólnicy: *) działający wspólnie

1. …....................................................................................................................................................

[pełna nazwa wykonawcy / imię i nazwisko wspólnika]

reprezentowany przez:	a) …................................................................................................

b) …................................................................................................

2. …....................................................................................................................................................

[pełna nazwa wykonawcy / imię i nazwisko wspólnika]

reprezentowany przez:	a) …................................................................................................

b) …................................................................................................

3. …....................................................................................................................................................

[pełna nazwa wykonawcy / imię i nazwisko wspólnika]

reprezentowany przez:	a) …................................................................................................

b) …................................................................................................

występujący wspólnie / występujący jako spółka cywilna,*)

składamy ofertę wspólną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie:

Dostawa kompaktora do zagęszczania odpadów wraz z usługami serwisowymi

II. Oświadczamy, że na Pełnomocnika reprezentującego wykonawców występujących wspólnie / wspólników,*) w w/w postępowaniu został wyznaczony

  - Pełnomocnik …....................................................................................................................

[pełna nazwa Pełnomocnika]

Pełnomocnik wymieniony powyżej upoważniony jest:

- Do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie we wszelkich czynnościach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wraz ze złożeniem oferty*).

- Do zawarcia przyszłej umowy*).

- Do prowadzenia wszelkiej korespondencji z Zamawiającym*).

- Składania oświadczeń woli i wiedzy*).

- Do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w zakresie ochrony prawnej tj. do składania odwołań*).

- Do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców występujących wspólnie *).

- Inne upoważnienia…………………………………………………………………………………………*).

  - Wszyscy wykonawcy / wspólnicy*) określeni w punkcie I ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

Podpisy wykonawców / wspólników: *)

*) WAŻNE – niepotrzebne skreślić

1.	a) …...................................................		b) …..................................................

2.	a) …...................................................		b) …..................................................

3.	a) …...................................................		b) …..................................................

WZÓR GWARANCJI BANKOWEJ I UBEZPIECZENIOWEJ

ORAZ PORĘCZENIA ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO

WYKONANIA UMOWY

Ponieważ........................................................................................................................................

[nazwa Wykonawcy]

zwany dalej Wykonawcą, w wyniku rozstrzygniętego postępowania w dniu ...................

zobowiązał się wykonać zadanie:

Dostawa kompaktora do zagęszczania odpadów wraz z usługami serwisowymi

We wspominanym wyżej postępowaniu przewidziano, że Wykonawca dostarczy Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy udzielone przez bank lub instytucję ubezpieczeniową na sumę podaną w niniejszej gwarancji, jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań Wykonawcy wynikających z umowy na czas jej realizacji, a w części na czas udzielonej rękojmi.

Ponieważ zgodziliśmy się na udzielenie Wykonawcy takiej Gwarancji / Poręczenia, zatem niniejszym potwierdzamy, że jesteśmy gwarantem / poręczycielem i udzielamy nieodwołalnie i bezwarunkowo gwarancji należytego wykonania umowy na rzecz

................................................................................................................................................

[nazwa i adres Zamawiającego]

w imieniu Wykonawcy do sumy ..................................... PLN

(słownie : ......................................................................................................złotych),

i zobowiązujemy się zapłacić bez zwłoki i zastrzeżeń

................................................................................................................................................

[nazwa Zamawiającego]

na Państwa pierwszy pisemny wniosek stwierdzający, że Wykonawca nie wykonał umowy, lub nie należycie wykonał umowę, jakąkolwiek sumę w granicach

do.................................................PLN

(słownie : ...............................................................................................................złotych),

bez potrzeby udowodnienia podstaw i przyczyn wniosku na powyższą sumę przez

................................................................................................................................................

[nazwa Zamawiającego]

a jedynie na podstawie dostarczonych dokumentów jak niżej:

-	kserokopii protokołu odbioru prac lub oświadczenia Beneficjenta o niewykonaniu dostawy w terminie,

-	zgłoszenia roszczenia,

-	oświadczenie Beneficjenta zawierającego określenie zakresu nie wywiązania się z umowy przez Zobowiązanego,

-	kopii wezwania do usunięcia wad skierowanego przez Beneficjenta do Zobowiązanego,

-	oświadczenie Beneficjenta o nie wykonaniu w terminie prac lub wystąpieniu wad.

Gwarancja / Poręczenie na kwotę zł. ………………… jest ważne od dnia ......................... do dnia ……………..….

Lub alternatywnie

Gwarancja / Poręczenie jest ważne w

70 % tj. …………… zł od dnia ................... do dnia …………………….

i w 30% tj. …………..zł od dnia ……………….. do dnia …………………….

ten sam dzień j.w.

Podpis i pieczęć Gwaranta / Poręczyciela

Data ...................... … ... rok

...................................................................................................................................................

[adres Gwaranta]