Informacja dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

na:

„dostawę kruszarki szczękowej oraz wykonywanie usług serwisowych”

kod CPV: 	43300000-6 – Maszyny i sprzęt budowlany

50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi

Opis przedmiotu zamówienia

Fabrycznie nowa mobilna kruszarka szczękowa na podwoziu gąsienicowym służąca do przetwarzania odpadów budowlanych pochodzących z rozbiórek obiektów budowlanych w celu uzyskania frakcji nadających się do recyklingu, umożliwiająca kruszenie gruzu budowlanego (w tym żelbetowego i betonowego), kamienia naturalnego (w tym granitu i bazaltu), kompletna i zdatna do całorocznego zastosowania w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów na terenie otwartym w warunkach polskiego klimatu.

Maszyna napędzana silnikiem spalinowym o mocy co najmniej 160 kW, wyposażona m.in. w: kosz zasypowy, przesiewacz wstępny, jednorozporową komorę kruszenia, przenośniki taśmowe (główny i boczny), separator magnetyczny i system radiowego zdalnego sterowania.

Maszyna musi być wykonana wyłącznie z nowych części, w sposób zgodny z przepisami dopuszczającymi do stosowania w Unii Europejskiej, potwierdzony deklaracją zgodności UE i oznaczeniem CE (Conformité Européenne) na wyrobie.

Nie dopuszcza się maszyny wykorzystywanej do celów demonstracyjnych.

Oferowana kruszarka nie może być prototypem i musi pochodzić z produkcji seryjnej (minimalna ilość wyprodukowanych i sprzedanych kruszarek tego typu - 3 szt.).

W zakres zamówienia wchodzi dostawa maszyny do siedziby Zamawiającego, dokonanie rozruchu, przekazanie Zamawiającemu dokumentacji technicznej, przeszkolenie 4 operatorów maszyny, gwarancja i serwisowanie maszyny w okresie gwarancji.

Wymagany rok produkcji nie wcześniejszy niż 2014.

1.	Właściwości eksploatacyjne mobilnej kruszarki szczękowej:

  - wydajność nominalna: nie mniejsza niż 70 Mg/h gruzu betonowego przy wielkości szczeliny 60 mm;

  - zdolność kruszenia brył betonowych o wielkości do co najmniej 800 mm x 800 mm x 500 mm;

  - masa robocza co najmniej 25 Mg;

  - prędkość jazdy regulowana bezstopniowo w całym zakresie od 0 do prędkości maksymalnej, nie mniejszej niż 0, 5 m/s 0,25 m/s;

  - kompletna maszyna wraz z przenośnikami i separatorem magnetycznym ma stanowić układ niezależny od zewnętrznych źródeł zasilania energią;

2.	Charakterystyka najważniejszych podzespołów mobilnej kruszarki szczękowej:

  - kosz zasypowy

- komora załadunkowa ładowana od góry,

- wysokość załadunku nie większa niż 3,5 m (mierzona od podłoża),

- minimalna szerokość zasypowa: 3,0 m;

- minimalna objętość kosza zasypowego 4,0 m3,

  - podajnik wibracyjny z przesiewaczem

- koryto kaskadowe z blachy stalowej o grubości nie mniejszej niż 8 mm

- wykładzina z blachy odpornej na ścieranie;

- przesiewacz dwupokładowy: górny pokład z otworami lub szczelinami o wymiarze w zakresie 40 ÷ 60 mm, dolny 20 ÷ 30 mm,

Dopuszcza się podajnik zintegrowany z koszem zasypowym.

Nie dopuszcza się podajnika taśmowego.

Zamawiający dopuszcza aby ruszt odsiewający był zabudowany (rozstaw szczelin rusztu w zakresie                  40-60 mm) zintegrowany z podajnikiem wibracyjnym zabudowanym na zasobniku maszyny                z zabudowanym sitem odsiewającym pod rusztem (sito z oczkami wielkości 30 mm).

  - zespół kruszący

- jednorozporowy, w którym szczęka ruchoma wykonuje ruch złożony eliptyczny;

- wymiary wlotu co najmniej 900 mm x 500 mm;

- napęd szczęki rewersyjny, ułatwiający odblokowanie zespołu kruszącego w przypadku zagnieżdżenia się w nim odpadu nie poddającego się kruszeniu,

- zabezpieczenie przed przepełnieniem zespołu kruszącego, automatycznie regulujące nadawę,

- wymienne szczęki i okładziny komory kruszenia,

- elektrohydrauliczna lub hydrauliczna regulacja szerokości szczeliny roboczej między szczękami w zakresie co najmniej 45 mm ÷ 120 mm,

- płyta odbojowa (deflektor) umieszczona pod szczeliną wylotową zespołu kruszącego, służąca do pochłaniania energii spadającego produktu i chroniąca przenośnik główny przed uszkodzeniem,

  - przenośnik taśmowy główny (produktu):

- taśma napędzana elektrycznie lub hydraulicznie,

- szerokość taśmy co najmniej 0,8 m,

- długość przenośnika co najmniej 7,0 m (rozstaw osi wałów),

- wysokość pryzmowania co najmniej 2,8 m,

  - separator magnetyczny, umieszczony nad taśmociągiem głównym produktu, umożliwiający wydzielenie odpadów o własnościach ferromagnetycznych;

  - przenośnik taśmowy  boczny (frakcji podsitowej):

- taśma napędzana elektrycznie lub hydraulicznie,

- szerokość taśmy co najmniej 0,5 m,

- składany i rozkładany hydraulicznie;

- wysokość pryzmowania co najmniej 2,8 m,

  - silnik napędowy:

- spalinowy o zapłonie samoczynnym (wysokoprężny),

- chłodzony cieczą,

- co najmniej 6-cylindrowy,

- o mocy co najmniej 160 kW,

- dopuszczony do obrotu i spełniający aktualnie obowiązujące w Polsce normy emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych montowanych w maszynach;

  - podwozie gąsienicowe

- rozstaw osi kół gąsienic: napędowego i  napinającego nie mniejszy niż 3,0 m,

- szerokość gąsienic nie mniejsza niż 400 mm,

- napęd gąsienic hydrauliczny,

  - zbiornik paliwa o pojemności co najmniej 400 dm³, wlew zamykany zamkiem wielozastawkowym lub umieszczony w przedziale zamykanym zamkiem wielozastawkowym lub kłódką;

  - zestaw wskaźników lub wyświetlacz, zawierający co najmniej wskaźniki: prędkości obrotowej wału korbowego silnika, stanu paliwa i liczby przepracowanych godzin od początku eksploatacji;

  - system zdalnego sterowania za pomocą pilota bezprzewodowego, umożliwiający co najmniej:

- wyłączanie awaryjne,

- włączanie i wyłączanie podajnika wibracyjnego,

- sterowanie jazdą podwozia gąsienicowego,

  - wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie stalowe maszyny, za wyjątkiem szczęk kruszących, zabezpieczone przed korozją i lakierowane;

  - w wyposażeniu: gaśnica i komplet narzędzi niezbędnych do prowadzenia czynności obsługi codziennej;

  - wyłączniki awaryjne w newralgicznych punktach maszyny;

  - zabezpieczenia przed uruchomieniem maszyny przez osoby nieuprawnione;

  - wymagane dokumenty i świadectwa (w języku polskim) do przekazania wraz z maszyną:

- certyfikat zgodności CE

- katalog części zamiennych

- instrukcja obsługi urządzenia

- karta gwarancyjna

3.	Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:

  - Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko.

  - Wykonawca przeszkoli w siedzibie Zamawiającego co najmniej czterech operatorów w zakresie zasad użytkowania, obsługi i konserwacji dostarczonej maszyny.

  - Do przedmiotu zamówienia Wykonawca dołączy następujące dokumenty: instrukcję obsługi i kartę gwarancyjną w języku polskim, katalog części zamiennych, świadectwo zgodności CE i wszystkie wymagane prawem atesty i dopuszczenia na rynek Rzeczpospolitej Polskiej.

  - Wykonawca zapewni dostępność autoryzowanego serwisu, przy czym czas reakcji nie może być dłuższy niż 48 godzin od daty pisemnego zgłoszenia awarii i awaria powinna być usunięta bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku skomplikowanej awarii.

  - Wykonawca po dokonaniu przekazania maszyny umożliwi pod swoim nadzorem, w terminie uzgodnionym przez strony Umowy, zainstalowanie dodatkowego wyposażenia maszyny (np. systemu monitorowania maszyny XTrack – niebędącego przedmiotem niniejszego zamówienia) bez prawa do ograniczenia gwarancji na maszynę z tego tytułu.

  - Okres gwarancji na urządzenie: zgodnie z ofertą (nie mniej niż 12 miesięcy lub 1000 godzin pracy) od daty podpisania protokołu odbioru bez uwag przez Zamawiającego.

  - Termin dostawy: do 70 dni od dnia podpisania Umowy.

  - Wykonawca powinien się wykazać wiedzą i doświadczeniem poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających należyte wykonanie dostawy co najmniej 3 kruszarek lub innych maszyn budowlanych o wartości co najmniej 600.000 PLN netto każda.