Załącznik do SIWZ

Informacja dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

na:

„dostawę ciągnika rolniczego oraz wykonywanie usługi serwisowej”

kod CPV: 	16700000-2 – ciągniki

50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi

Opis przedmiotu zamówienia

Fabrycznie nowy, kołowy ciągnik rolniczy o masie własnej co najmniej 3800 kg, z napędem na 4 koła, napędzany silnikiem spalinowym o mocy znamionowej co najmniej 70 kW, wyposażony m.in. w kabinę operatora i umożliwiający holowanie przyczep z pneumatycznym układem hamulcowym, w tym posiadanej przez Zamawiającego przyczepy ze sztywnym dyszlem prod. Doppstadt typ DW2560 (charakterystyka w załączeniu).

Ciągnik rolniczy musi być wykonany wyłącznie z nowych części, w sposób zgodny z przepisami dopuszczającymi do stosowania w Unii Europejskiej, potwierdzony deklaracją zgodności WE i oznaczeniem CE (Conformité Européenne) na wyrobie.

Nie dopuszcza się pojazdu wykorzystywanego do celów demonstracyjnych.

Oferowany ciągnik nie może być prototypem i musi pochodzić z produkcji seryjnej (minimalna ilość wyprodukowanych i sprzedanych pojazdów tego typu - 3 szt.).

W zakres zamówienia wchodzi dostawa pojazdu do siedziby Zamawiającego, dokonanie uruchomienia, przekazanie Zamawiającemu dokumentów pojazdu, przeszkolenie co najmniej dwóch operatorów, gwarancja       i serwisowanie pojazdu w okresie gwarancji.

Wymagany rok produkcji nie wcześniejszy niż 2014.

1.	Charakterystyka techniczna ciągnika rolniczego:

  - Wymiary całkowite i masa pojazdu:

- długość (mierzona bez przedniego TUZ) w zakresie 3,50 ÷ 4,90 m,

- całkowita wysokość nie większa niż 2,80 m,

- szerokość ciągnika minimum 1,70 m i nie może przekraczać 2,55 m (wymiar nie obejmuje lusterek zewnętrznych, świateł umieszczonych na bokach pojazdu oraz elementów elastycznych wykonanych z gumy lub z innych tworzyw sztucznych).

- masa własna bez obciążników co najmniej 3800 kg;

- dopuszczalna masa całkowita co najmniej 6000 kg,

  - Właściwości eksploatacyjne:

- maksymalna prędkość jazdy transportowa: 40 km/h (prędkość maksymalna mniejsza niż 37,5 km/h wyklucza ciągnik);

  - Podwozie:

- dwuosiowe,

- czterokołowe,

- wszystkie koła jezdne napędzane,

- ogumienie pneumatyczne rolnicze,

- błotniki wszystkich kół jezdnych;

  - Silnik napędowy:

- spalinowy o zapłonie samoczynnym (wysokoprężny),

- chłodzony cieczą,

- co najmniej 4-cylindrowy,

- moc znamionowa co najmniej 70 kW, przy czym wymagane jest aby masowy wskaźnik mocy nie był niższy niż 18 kW/1000 kg (moc znamionowa silnika odniesiona do masy ciągnika bez obciążników),

- maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niż 400 Nm,

- układ ręcznej i nożnej regulacji obrotów silnika,

- dopuszczony do obrotu i spełniający obowiązujące w Polsce normy emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych, upoważniające do zarejestrowania pojazdu w ciągu co najmniej 30 dni od dnia dostawy;

  - Kabina operatora:

- dwudrzwiowa,

- wyciszona - poziom hałasu wewnątrz poniżej 86 dB (A),

- ogrzewana,

- wentylowana,

- system recyrkulacji powietrza,

- klimatyzacja,

- wszystkie szyby bezpieczne (laminowane lub hartowane),

- wycieraczka z napędem elektrycznym szyby przedniej,

- fotel operatora pneumatycznie amortyzowany,

- fotel operatora regulowany (co najmniej: wysokość siedziska i kąt oparcia) z bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa,

- fotel lub siedzenie wraz z  pasem bezpieczeństwa dla pasażera,

- lusterka wsteczne zewnętrzne teleskopowe,

- lusterko wewnętrzne,

- oświetlenie wnętrza kabiny;

- głośnik, antena i instalacja do podłączenia radioodtwarzacza,

- zestaw wskaźników lub wyświetlacz, zawierające co najmniej wskazania: licznika godzin pracy, temperatury cieczy chłodzącej silnik, poziomu paliwa, prędkości WOM,

- system monitorowania parametrów pracy newralgicznych podzespołów ciągnika i alarmowania o stanach wymagających interwencji (lampki lub wyświetlacz lub sygnał akustyczny), w tym co najmniej kontrolki: hamulca postojowego, blokady mechanizmu różnicowego, świateł drogowych, tylnego WOM, temperatury oleju hydraulicznego,

  - Układ przeniesienia napędu i funkcji roboczych:

- ilość biegów: co najmniej 12 biegów do przodu i 12 biegów wstecz,

- elektrohydrauliczna blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu,

- rewersor elektrohydrauliczny lub hydrauliczny z dźwignią sterującą przy kierownicy,

  - Tylny WOM (wałek odbioru mocy)

- automatycznie wysprzęglany po wyłączeniu stacyjki dla zapobiegnięcia wypadkom po ponownym uruchomieniu ciągnika,

- prędkości obrotowe: 540, 540E obr./min niezależne od prędkości jazdy.

  - Tylny trzypunktowy układ zawieszenia narzędzi

- kategoria 2 wg PN-ISO 730-1:1996,

- haki sprzęgające typu szybkosprzęgi,

- stabilizatory: lewy i prawy,

- maksymalny udźwig na końcówkach kulistych co najmniej 3500 kg,

- maksymalny udźwig  610 mm za końcówkami kulistymi  co najmniej 2500 kg,

  - Zaczep górny (transportowy) z wielopozycyjną (co najmniej 5 położeń) regulacją wysokości,

  - Zaczep dolny (rolniczy),

  - Przedni trzypunktowy układ zawieszenia narzędzi

- kategoria 2

- maksymalny udźwig w pełnym zakresie podnoszenia co najmniej 2000 kg,

  - Układ hydrauliczny:

- pompa układu kierowniczego o wydajności co najmniej 20 l/min,

- pompa narzędzi o wydajności co najmniej 50 l/min,

- przynajmniej 2 rozdzielacze i 2 pary wyjść hydraulicznych dwustronnego działania z położeniem pływającym, jedna wykorzystywana do przedniego TUZa,

  - Instalacja sterowania pneumatycznymi układami hamulcowymi przyczep: 1-obwodowego i 2-obwodowego,

  - Oświetlenie, wyposażenie i oznakowanie umożliwiające zarejestrowanie i poruszanie się po drogach publicznych (wymagane ustawą Prawo o ruchu drogowym i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia).

  - Reflektory robocze przednie (co najmniej 2 szt.) i tylne (co najmniej 2 szt.) zamontowane na kabinie;

  - Obciążniki przednie o łącznej masie co najmniej 400 kg;

  - Zamykany na klucz wlew paliwa;

  - Lampa ostrzegawcza wysyłająca żółte sygnały błyskowe,

  - Sygnał dźwiękowy (klakson);

  - Wyposażenie podręczne:

- gaśnica ppoż. proszkowa;

- apteczka;

- trójkąt ostrzegawczy;

- klin pod koło;

- zestaw narzędzi niezbędnych do prowadzenia czynności obsługi codziennej zawierający w szczególności smarownicę ręczną i klucze do śrub.

2.	Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:

  - Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko.

  - Wykonawca przeszkoli w siedzibie Zamawiającego co najmniej dwóch operatorów w zakresie zasad użytkowania, obsługi i konserwacji dostarczonego ciągnika.

  - Do przedmiotu zamówienia Wykonawca dołączy następujące dokumenty: instrukcję obsługi i kartę gwarancyjną w języku polskim, katalog części zamiennych, świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu – jeżeli są wymagane w celu zarejestrowania pojazdu w Rzeczpospolitej Polskiej.

  - Wykonawca zapewni dostępność autoryzowanego serwisu, przy czym czas reakcji nie może być dłuższy niż 48 godzin od daty zgłoszenia awarii i awaria powinna być usunięta bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku skomplikowanej awarii.

  - Wykonawca po dokonaniu przekazania ciągnika umożliwi pod swoim nadzorem, w terminie uzgodnionym przez strony Umowy, zainstalowanie dodatkowego wyposażenia pojazdu (np. radioodtwarzacza lub systemu monitorowania pojazdów XTrack – niebędących przedmiotem niniejszego zamówienia) bez prawa do ograniczenia gwarancji z tego tytułu na przedmiot dostawy.

  - Okres gwarancji na cały ciągnik: zgodnie z ofertą nie mniej niż 12 miesięcy lub 500 godzin pracy od daty podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego.

  - Termin dostawy: do  21 dni od dnia podpisania umowy.

  - Wykonawca powinien się wykazać wiedzą i doświadczeniem poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających należyte wykonanie co najmniej 3 dostaw ciągnika rolniczego o wartości co najmniej 125.000 PLN netto każda.