Załącznik nr 1B

(pieczęć Wykonawcy)

OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO URZĄDZENIA  (specyfikacja techniczna)

| Model oferowanej rozdrabniarki* |  |
| --- | --- |
| Nazwa Producenta* |  |
| Parametry eksploatacyjne urządzenia | Wymagane | Oferowane* |
| Wydajność | Min. 15 Mg/ h |  |
| Wielkość odpadów po jednokrotnym rozdrobnieniu | około 150-300 mm |  |
| Dopuszczalna prędkość | Minimum 70 km/h |  |
| Dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych | TAK |  |
| Wyposażenie w układ hamulcowy z systemem ABS | TAK |  |
| Dopuszczalna masa całkowita pojazdu | 19-25 Mg |  |
| Maksymalne wymiary transportowe | Wys. 4,00 m Szer. 2,55 m Dł. 10,00 m |  |

| Silnik | Spalinowy o zapłonie samoczynnym (wysokoprężny) |  |
| --- | --- | --- |
| Spełnienie normy czystości spalin | EU Stage IIIA / EUROMOT IIIA / ETAP IIIA lub wyższe |  |
| Moc silnika | Moc max.: minimum 260kW Moc znam. minimum 240kW |  |
| Wysokość załadunku (mierzona od podłoża) | Max. 3,00 m |  |
| Szerokość zasypowa | Minimum 3,00 m |  |
| Wał rozdrabniający pokryty materiałem trudnościeralnym | Min. dł. 2,50 m Min. średni. 0,60 m |  |
| Ilość noży rozdrabniających | Min. 15 szt. |  |
| Prędkość obrotowa wału rozdrabniającego | od 20 do 40 obr. min. |  |
| Rewers wału rozdrabniającego | TAK |  |
| Pojemność zbiornika paliwa | min. 300 dm3 |  |
| Przeniesienie napędu z silnika na wał | Przekładnia mechaniczna z zabezp. przeciwprzeciąż. lub silniki hydrauliczne napędzające wał rozdrabn. z obu stron |  |
| Taśmowe przenośniki rozdrobnionego odpadu | przenośnik dolny (pod wałem rozdrabniającym) o szer. taśmy co najmniej 1,0m i regulowanej bezstopniowo prędk. roboczej i z możliwością rewersu; przenośnik rozładunkowy o dł. co najmniej 4,0m i szer. taśmy 1,0m, o regulowanej bezstopniowo prędkości roboczej, składany i rozkładany hydraulicznie |  |
| Wskaźniki | Co najmniej: - prędkości obr. wału korb. silnika; - stanu paliwa; - liczby przepracowanych godzin od początku eksploatacji |  |
| Separator magnetyczny metali | TAK |  |
| System zdalnego sterowania za pomocą pilota bezprzewodowego | TAK |  |
| Wyłączniki awaryjne | w newralgicznych punktach maszyny |  |
| Wyposażenie | Co najmniej: - gaśnica; - komplet narzędzi niezbędnych do czynności obsługi okresowej |  |

* wypełnia Wykonawca

……………………………………………………..

miejsce, data i podpis Wykonawcy