Znak sprawy:  PN/17/ORG/2020    					   załącznik nr 1A

Opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym z zespołem sanitarnym na targowisku przy ul. Targowej 9 w Opolu dz.nr 9/67, 9/68, 9/69, 9/93 km.53 obręb Opole.

1. 	Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest :

- „Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym z zespołem sanitarnym na targowisku przy ul. Targowej 9 w Opolu dz.nr 9/67, 9/68, 9/69, 9/93 km.53 obręb Opole.

- Dostawa (w tym montaż i demontaż wraz z wszystkimi kosztami logistycznymi) biura kontenerowego na czas remontu budynku administracyjnego o powierzchni min.13m2. Tymczasowe biuro kontenerowe musi posiadać:

  - instalację elektryczną 230V, (w tym oświetlenie oraz minimum 2 gniazda 230V),

  - ogrzewanie elektryczne grzejnikiem naściennym panelowym,

  - instalacje klimatyzacji,

  - okno o powierzchni minimum 1,5m2 zabezpieczone roletą antywłamaniową, okno zlokalizowane na krótszej ścianie kontenera,

  - drzwi wejściowe antywłamaniowe z zamkiem patentowym, drzwi zlokalizowane na przeciwległej krótkiej ścianie kontenera.

Zadanie będzie realizowane na podstawie pozwolenia na budowę – decyzja nr 549/20 z dnia 8.07.2020 r.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca na swój koszt powinien: dostarczyć, zamontować i podłączyć do energii elektrycznej biuro kontenerowe we wskazanym miejscu przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni osoby i sprzęt do przeniesienia rzeczy z biura do tymczasowego kontenera biurowego. Należy wyposażyć kontener biurowy w niezbędne instalacje do prawidłowego funkcjonowania biura i podłączyć do energii elektrycznej w rozdzielni elektrycznej będącej własnością Zamawiającego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Odległość kontenera od rozdzielnie nie będzie dłuższa.

Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z uzgodnieniami zawartymi w części formalno-prawnej dokumentacji technicznej.

2.	Lokalizacja terenu inwestycji

targowisko przy ul. Targowej 9 w Opolu dz.nr 9/67, 9/68, 9/69, 9/93 km.53 obręb Opole.

3.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w wymienionych poniżej dokumentach, które będą uważane, odczytywane i interpretowane według następującego pierwszeństwa:

3.1 	Dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia:

a) projekt budowlany, w tym  informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

b) przedmiar robót.

Uwaga: Przedmiary są jedynie dokumentem pomocniczym, opisującym przedmiot zamówienia, nie stanowią podstawy do sporządzenia oferty cenowej.

3.2  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Dokumenty te są załącznikiem do SIWZ i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego.

4. 	Zakres usługi

Przed rozpoczęciem  robót budowlanych zapoznać się z uzgodnieniami branżowymi.

5.	Warunki realizacji przedmiotu zamówienia

5.1.	Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, które może być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.

5.2	Roboty realizowane będą zgodnie z warunkami określonymi w Umowie oraz w Specyfikacjach technicznych, stanowiących integralną część Umowy.

5.3	Wszystkie roboty będą wykonane z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

5.4	Wykonawca winien dołożyć starań, by zminimalizować utrudnienia w funkcjonowaniu obiektów znajdujących się w otoczeniu placu budowy spowodowane realizacją zamówienia.

5.5	Przy realizacji robót budowlanych należy chronić przed uszkodzeniem wszystkie istniejące instalacje i roślinność nie podlegającą planowej wycince, zlokalizowane w obrębie placu budowy i w jego bezpośrednim sąsiedztwie,

5.6	Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia dokonane przez Wykonawcę w czasie realizacji Umowy zostaną naprawione przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż do czasu zakończenia robót.

5.7	Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien własnym staraniem i na własny koszt przygotować teren budowy.

5.8	Wykonawca zamontuje na własny koszt tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych od gestorów sieci.

5.9	Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie i dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

5.10	Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości). Wszelkie aprobaty europejskie musza być tłumaczone na język polski i akceptowane przez krajową jednostkę notyfikowaną.

5.11	Wykonawca wykona w formie trwale spiętej dokumentację powykonawczą zawierającą m.in.:

a)	instrukcje (w języku polskim) użytkowania zamontowanych urządzeń;

b)	dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń

c)	protokoły z badania materiałów;

d)	dokumenty  potwierdzające  jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia;

e)	inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji, zwłaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zadania.

5.12	Koszt zabezpieczenia terenu budowy musi być ujęty w cenie oferty.

5.13	Obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją powykonawczą i koszty z tym związane leżą po stronie wykonawcy.

5.14		Wszelkie odpady powstałe w wyniku prowadzenia robót budowlanych należą do Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek skalkulować koszt ich utylizacji lub ewentualny przychód ze sprzedaży i uwzględnić w ofercie w cenie ryczałtowej. 	Wszystkie odpady - w tym również wszelkiego rodzaju pozostałości należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) lub przekazać przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić zamawiającemu dokumenty potwierdzające 	złożenie wytworzonych odpadów na RIPOK lub przekazanie przedsiębiorcy 	posiadającemu zezwolenie na transport odpadów.

5.15	Wszelkie  roboty,  czynności,  materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub niewymienione w dokumentacji wykonawczej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki  budowlanej etc.  muszą  być  przewidziane  przez  Wykonawcę  na podstawie analizy dokumentacji budowlanej. Roboty takie muszą być skalkulowane w cenie ofertowej.

5.17	W okresie realizacji umowy wykonawca jest zobowiązany do dysponowania osobami oraz potencjałem technicznym (narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi) w asortymencie i ilościach niezbędnych do prawidłowej i terminowej realizacji zamówienia.

5.18.	Wykonawca dokona profesjonalnego i zgodnego z przepisami oznakowania miejsca wykonywania usług. Oznakowanie to powinno być estetyczne, widoczne i czytelne.

5.19	Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia budowy w całym okresie realizacji zamówienia i na każde wezwanie Zamawiającego jest zobowiązany do przedstawienia ważnej polisy ubezpieczenia budowy oraz dokumentu potwierdzającego zapłatę składki ubezpieczeniowej.

6. 	Poza innymi obowiązkami Wykonawca zobowiązany jest:

6.1	zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających na terenie budowy oraz ochronę mienia wykonawcy,

6.2	prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poż. oraz utrzymywać plac budowy w należytym porządku, a  po  zakończeniu  robót  uporządkować,  odtwarzając  zniszczone  na  skutek  prac budowlanych elementy otoczenia,

6.3	przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji wykonanych robót.

7.	Gwarancja

7.1	Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na przedmiot umowy.

7.2	Długość okresu gwarancji jakości:

- nie mniej niż 36 miesięcy na roboty budowlane;

- nie mniej niż 24 miesiące na urządzenia.

7.3	Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania Protokołu końcowego odbioru robót.

7.4	W okresie gwarancji i rękojmi wykonawca robót budowlanych na swój koszt zorganizuje             i dokona:

a)	przeglądy serwisowe wszystkich urządzeń (dla których tego wymaga producent, dostawca) w ramach przedmiotowego zamówienia;

b) 	przeglądy gwarancyjne pokrywające się z przeglądami okresowymi obiektu, komisję zwołuje wykonawca robót budowlanych.

8.	Rozwiązania równoważne

Tam, gdzie na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiarach Robót, Projektach Budowlanych, opisach lub opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) urządzeń, materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP, Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego lub lepszego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego  w projekcie lub innych dokumentach, będących załącznikami do SIWZ.

Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z pozwoleniem na budowę i opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią   uzyskanie parametrów technicznych takich samych lub lepszych od założonych w ww.   dokumentach. Podane  w  opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na  celu naruszenia art. 7 i 29 ustawy, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie wymagań   jakościowych, technicznych i technologicznych Zamawiającego.

Z uwagi na fakt dopuszczenia możliwości różnych pozycji zamiennych wymaga się od Wykonawcy weryfikacji i traktowania  wszystkich  rozwiązań jako powiązanych ze sobą i tworzących docelowy 	efekt zamierzenia.

9.	Dokumentacja powykonawcza

9.1	Wraz ze zgłoszeniem gotowości odbiorowej Wykonawca przedłoży Zamawiającemu jeden egzemplarz dokumentacji technicznej w wersji papierowej oraz w formie plików elektronicznych PDF jeden egzemplarz na płycie CD powykonawczej w układzie branżowym wraz z protokołami odbiorów branżowych, prób i sprawdzeń zakończonych wynikiem pozytywnym.

10.	Termin wykonania zamówienia

10.1	Rozpoczęcie: zgodnie ze wzorem umowy.

10.2	Zakończenie: zgodnie z ofertą, lecz nie dłużej niż 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.