POPRAWIONY ZAŁĄCZNIK NR 2

Opis przedmiotu zamówienia na zadanie pn.

„Dostawa ciągników rolniczych wraz z osprzętem”

dla Działu Zieleni Miejskiej Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Opolu

kod CPV:

16700000-2 – Ciągniki

16100000-6  - Maszyny używane w rolnictwie i leśnictwie do przygotowywania lub uprawy gleby

16500000-0 – Przyczepy lub naczepy samozaładowcze i wyładowcze do celów rolniczych

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do bazy Działu Zieleni Miejskiej Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Opolu trzech ciągników rolniczych wraz z osprzętem, dokonanie uruchomienia, przekazanie Zamawiającemu dokumentów pojazdów i osprzętu, przeszkolenie operatorów oraz gwarancja.

Elementy dostawy:

- Trzy fabrycznie nowe, homologowane kołowe ciągniki rolnicze, tego samego typu i modelu, o masie własnej w zakresie 1000 ÷ 1700 kg, z napędem na 4 koła, napędzane silnikiem spalinowym o mocy znamionowej w zakresie 25 ÷ 35 kW, wyposażone w klimatyzowane kabiny operatora.

- Osprzęt kompatybilny z ww. ciągnikami:

- ładowacz czołowy z łyżką do materiałów sypkich i systemem szybkiego mocowania łyżki oraz przeciwwagą, zamontowany do jednego z ww. ciągników 	-1 szt.

- aerator pasywny z tylnym wałem ugniatającym  	-1 szt.

- pług do odśnieżania  	-2 szt.

- zamiatarka walcowa z napędem hydraulicznym 	-2 szt.

- glebogryzarka	-1 szt.

- kosiarka bijakowa  	-2 szt.

- piaskarka komunalna	-2 szt.

- kosiarka międzyosiowa 	-2 szt.

- dmuchawa ciągnikowa	-2 szt.

- przyczepa ciągnikowa homologowana	-2 szt.

Ciągniki i przyczepy muszą posiadać wyposażenie wymagane aktualnymi przepisami, umożliwiające dopuszczenie do ruchu oraz dokumenty niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdów.

Oferowane ciągniki rolnicze nie mogą być prototypami i muszą pochodzić z produkcji seryjnej z zastosowaniem głównych podzespołów, w szczególności silnika napędowego i homologowanej kabiny, tej samej marki co ciągniki.

Dostarczone ciągniki rolnicze i wszystkie ww. urządzenia muszą być wykonane wyłącznie z nowych części, w sposób zgodny z przepisami dopuszczającymi do stosowania w Unii Europejskiej, potwierdzony deklaracją zgodności WE i oznaczeniem CE (Conformité Européenne) na wyrobie oraz muszą być przystosowane do eksploatacji w warunkach klimatycznych Polski, w tym do przechowywania na wolnym powietrzu lub w garażu nieogrzewanym i wentylowanym.

Nie dopuszcza się pojazdów oraz osprzętu wykorzystywanego do celów demonstracyjnych.

Wymagany rok produkcji nie wcześniejszy niż 2021.

1.	Charakterystyka techniczna ciągników rolniczych:

  - Wymiary całkowite, masa i właściwości eksploatacyjne pojazdu:

- długość (mierzona bez przedniego TUZ) w zakresie 2,50 ÷ 3,30 m,

- całkowita wysokość (z kabiną) nie większa niż 2,40 m,

- rozstaw osi w zakresie 1,5 ÷ 1,8 m,

- szerokość ciągnika w zakresie 1,2 – 1,8 m,

- masa własna bez obciążników w zakresie 1000 ÷ 1700 kg,

- dopuszczalna masa całkowita w zakresie 2250 ÷ 3200 kg,

- maksymalna prędkość jazdy transportowa nie mniejsza niż 30 km/h,

- dopuszczalna masa całkowita przyczepy bez hamulca co najmniej 1500 kg,

  - Podwozie:

- dwuosiowe,

- czterokołowe,

- wszystkie koła jezdne napędzane,

- błotniki tylnych kół jezdnych,

- ogumienie ciągnika wyposażonego w ładowacz czołowy: pneumatyczne przemysłowe,

- ogumienie 2 pozostałych ciągników: pneumatyczne na nawierzchnie trawiaste.

  - Silnik napędowy i układ zasilania:

- dopuszczony do obrotu i spełniający aktualnie obowiązujące normy emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych - co najmniej STAGE V,

- spalinowy o zapłonie samoczynnym (wysokoprężny) z wtryskiem bezpośrednim i sterowanym elektronicznie układem wtryskowym Common Rail,

- co najmniej 3-cylindrowy,

- o pojemności skokowej w zakresie 1400 ÷ 1600 cm3,

- moc znamionowa 25 ÷ 35 kW, przy czym wymagane jest aby masowy wskaźnik mocy nie był niższy niż 15 kW/1000 kg (moc znamionowa silnika odniesiona do masy ciągnika bez obciążników),

- maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niż 100 Nm,

- pamięć co najmniej dwóch prędkości obrotowych silnika,

- zbiornik paliwa o pojemności co najmniej 30 dm3,

  - Kabina operatora:

- homologowana na 1 osobę,

- dwudrzwiowa, drzwi zamykane na klucz,

- czterosłupkowa,

- ogrzewana,

- wentylowana,

- klimatyzacja,

- wszystkie szyby bezpieczne (laminowane lub hartowane),

- wycieraczka szyby czołowej z napędem elektrycznym,

- tylne okno otwierane oraz wyposażone w elektryczną wycieraczkę szyby,

- fotel operatora pneumatycznie amortyzowany,

- fotel operatora regulowany (co najmniej: wysokość siedziska) z bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa i czujnikiem obecności operatora,

- lusterka wsteczne zewnętrzne składane,

- oświetlenie wnętrza kabiny;

- radioodbiornik, głośnik i antena,

- wyświetlacz lub wskaźniki, podający co najmniej wskazania: licznika godzin pracy, temperatury cieczy chłodzącej silnik, poziomu paliwa, prędkości WOM,

- system monitorowania parametrów pracy newralgicznych podzespołów ciągnika i alarmowania o stanach wymagających interwencji (lampki lub wyświetlacz lub sygnał akustyczny), w tym co najmniej kontrolki włączonych: hamulca postojowego, blokady mechanizmu różnicowego, świateł drogowych, tylnego WOM, napędu 4 kół.

- kolumna kierownicy regulowana,

- wykładzina podłogowa zmywalna,

- reflektory robocze przednie (2 szt.) i tylne (2 szt.) zintegrowane z dachem lub umieszczone na dachu,

- lampa ostrzegawcza wysyłająca żółte sygnały błyskowe przymontowana do kabiny.

  - Układy przeniesienia napędu, kierowania i hamulcowy:

- 3-zakresowa przekładnia hydrostatyczna,

- napęd na 4 koła,

- zmiana kierunku jazdy przód/tył pedałem, bez użycia sprzęgła,

- tempomat,

- automatyczne sterowanie obrotami silnika za pomocą pedału jazdy,

- blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu,

- układ kierowniczy ze wspomaganiem hydrostatyczny,

- hamulce kół co najmniej tylnej osi: tarczowe, mokre, sterowane hydraulicznie,

- mechaniczny hamulec postojowy.

  - Wały odbioru mocy

- tylny WOM co najmniej o prędkości obrotowej 540,

- tylny WOM niezależny od prędkości jazdy, sterowany elektro-hydraulicznie,

- możliwość stacjonarnej pracy WOM,

- międzyosiowy WOM o prędkości dostosowanej do kosiarki międzyosiowej,

- przedni WOM o prędkości obrotowej 1000 obr/min,

  - Tylny trzypunktowy układ zawieszenia narzędzi

- udźwig tylnego podnośnika co najmniej 1100 kg,

- z regulacją wysokości,

- z regulacją prędkości opuszczania ramion TUZ,

- ramiona TUZ z kulami kategorii 1 wg PN-ISO 730:2018-02,

- regulowane wieszaki dolnych ramion,

  - Przedni trzypunktowy układ zawieszenia osprzętu czołowego

- udźwig co najmniej 500 kg,

- z dwoma siłownikami podnoszącymi dwustronnego działania,

- ramiona TUZ składane,

- rama szybkiej wymiany narzędzi,

  - Układ hydrauliczny:

- pompa układu kierowniczego o wydajności co najmniej 15 l/min,

- wydajność pompy zasilającej narzędzia (w tym TUZ i wyjścia hydrauliczne) co najmniej 20 l/min,

- min. jedna para wyjść hydraulicznych z tyłu ciągnika,

- min. jedna para wyjść hydraulicznych z przodu lub z boku przed kabiną ciągnika,

- przynajmniej 2 zawory dwustronnego działania, w tym przynajmniej 1 z blokadą w położeniu pływającym,

- sterowanie czterema sekcjami hydraulicznymi za pomocą dżojstika i ewentualnie przycisku elektrozaworu,

  - Zaczep transportowy.

  - Oświetlenie, wyposażenie i oznakowanie umożliwiające zarejestrowanie i poruszanie się po drogach publicznych (wymagane ustawą Prawo o ruchu drogowym i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia).

  - Dwa komplety kluczyków do drzwi i stacyjki zapłonowej.

  - Wyposażenie podręczne:

- gaśnica ppoż. proszkowa,

- apteczka,

- trójkąt ostrzegawczy;

- Charakterystyka techniczna osprzętu do ww. ciągników

Dostarczony osprzęt musi być kompatybilny z dostarczonymi ciągnikami oraz kompletny pod względem wyposażenia umożliwiającego użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem oraz poniższymi warunkami oraz zabezpieczony przeciwkorozyjnie powłoką lakierniczą lub galwaniczną.

Każde urządzenie napędzane mechanicznie musi mieć zamontowany własny przegubowy wał przekazu mocy.

  - Ładowacz czołowy	-1 szt.

- zamontowany do ciągnika wyposażonego w ogumienie przemysłowe,

- maksymalna wysokość podnoszenia, mierzona do osi obrotu łyżki: co najmniej 2,0 m,

- maksymalna wysokość do łyżki w pozycji wysypu: co najmniej 1,8 m,

- udźwig mierzony w osi obrotu narzędzia (bez łyżki): co najmniej 500 kg,

- systemem szybkiego mocowania łyżki,

- łyżka o szerokości w zakresie 1,3 ÷ 1,6 m do materiałów sypkich,

- przeciwwaga na tylny TUZ o masie zapewniającej wyważenie pojazdu przy maksymalnym obciążeniu łyżki.

  - Aerator pasywny	 -1 szt.

- szerokość nie mniejsza niż 1,5 m i nie większa niż 1,9 m,

- masa własna (bez obciążników) w zakresie 350 ÷ 600 kg,

- wyposażony w noże spulchniające,

- głębokość robocza regulowana w zakresie od 0 do co najmniej 20 cm,

- komora na obciążniki,

- tylny wał ugniatający,

  - Pług do odśnieżania  	-2 szt.

- szerokość robocza nie mniejsza niż 1,6 m i nie większa niż 1,9 m,

- hydrauliczna regulacja odkładnicy

- kąt skrętu co najmniej 25 stopni w lewą i prawą stronę,

- wysokość lemiesza nie mniejsza niż 70 cm,

- masa własna co najmniej 140 kg,

- oświetlenie obrysowe,

- co najmniej 2 regulowane kółka podporowe.

  - Zamiatarka walcowa	-2 szt.

- mocowana na przednim TUZ ciągnika,

- napęd szczotek hydrauliczny,

- szerokość robocza nie mniejsza niż 130 cm,

- szczotka boczna,

- szczotka walcowa i szczotka talerzowa o średniej twardości z drutem stalowym i polipropylenowym, przeznaczone do zamiatania nawierzchni średnio zabrudzonych,

- pojemnik na zmiatane śmieci, piasek i błoto o pojemności min. 120 litrów,

- w zestawie zraszacz z pojemnikiem na wodę o pojemności co najmniej 100 l mocowany z przodu lub z tyłu ciagnika,

- podpory parkingowe.

  - Glebogryzarka	-1 szt.

- mocowana na tylnym TUZ ciągnika,

- napęd z tylnego WOM,

- szerokość robocza nie mniejsza niż 150 cm,

- maksymalna głębokość robocza nie mniejsza niż 15 cm,

- tylna włóka zagarniająca,

  - Kosiarka bijakowa  	-2 szt.

- mocowana na tylnym TUZ ciągnika,

- napęd z tylnego WOM,

- szerokość robocza nie mniejsza niż 130 cm,

- regulowana wysokość koszenia,

- typ noży: „Y”

  - Piaskarka komunalna	-2 szt.

- mocowana na tylnym TUZ ciągnika,

- napęd z tylnego WOM,

- wielostopniowa regulacja szerokości wysypu,

- podłoga wibracyjna lub mieszadło,

- system precyzyjnego rozsypu,

- pojemność zbiornika w zakresie 300 ÷ 500 dm3,

  - Kosiarka międzyosiowa 	-2 szt.

- wyposażona w hydrauliczny podnośnik mechanizmu koszącego, służący do zamocowania do ciągnika,

- napęd z międzyosiowego WOM,

- wysokość koszenia regulowana,

- co najmniej 3 noże tnące,

- szerokość robocza nie mniejsza niż 150 cm,

- wyrzut boczny,

  - Dmuchawa ciągnikowa	-2 szt.

- mocowana na tylnym TUZ ciągnika,

- napęd z tylnego WOM,

- maksymalny przepływ powietrza: nie mniejszy niż 200 m3/min.,

- regulacja kierunku wylotu z fotela operatora: bezstopniowa, w zakresie 180 stopni.

  - Przyczepa ciągnikowa - wywrotka homologowana	-2 szt.

- maksymalna prędkość jazdy nie mniejsza niż 30 km/h,

- liczba osi: 1

- liczba kół: 2

- dopuszczalna masa całkowita w zakresie 1450 ÷ 1500 kg,

- ładowność  co najmniej 1000 kg,

- wymiary skrzyni ładunkowej: długość 240 ÷ 270 cm, szerokość 120 ÷ 145 cm, wysokość burt 40 cm,

- mechanizm hydraulicznego wywrotu skrzyni ładunkowej na trzy strony,

- burty z profili wykonanych ze stopów aluminium,

- siatkowe nadstawy burt– 4 sztuki.

- Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:

  - Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do bazy Działu Zieleni Miejskiej Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Opolu na własny koszt i ryzyko.

  - Wykonawca w dniu dostawy przeszkoli w siedzibie Zamawiającego co najmniej trzech operatorów w zakresie zasad użytkowania, obsługi i konserwacji dostarczonego przedmiotu zamówienia. Czas trwania szkolenia - co najmniej 5 godzin.

  - Do przedmiotu zamówienia Wykonawca dołączy następujące dokumenty: instrukcje obsługi w języku polskim i karty gwarancyjne w języku polskim, katalogi części zamiennych, a także w celu zarejestrowania dostarczonych ciągników i przyczep:
świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu - jeżeli są wymagane.

  - Wykonawca zapewni dostępność autoryzowanego serwisu gwarancyjnego, przy czym czas reakcji nie może być dłuższy niż 48 godzin od daty zgłoszenia awarii i awaria powinna być usunięta bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku skomplikowanej awarii.

  - Wykonawca po dokonaniu przekazania ciągników umożliwi zainstalowanie dodatkowego wyposażenia pojazdów (np. systemu monitorowania pojazdów, CB-radia – niebędących przedmiotem niniejszego zamówienia) bez prawa do ograniczenia gwarancji z tego tytułu na przedmiot dostawy.

  - Okres gwarancji na ciągniki: 60 miesięcy lub 5000 godzin pracy od daty podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego.

  - Okres gwarancji na wszystkie urządzenia stanowiące osprzęt ciągników wymienione w punktach od 2.1 do 2.10: 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego.

  - Termin dostawy: zgodny z ofertą i nie dłuższy niż 50 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.